| «ЖТП» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ОТД» Хаттама/протокол №5«08»декабры 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы /Председатель ЦМК ____________Овчинникова Е.О. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» ___________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Қашықтан білім беру технологиялары қолданылған

«Көліктің радиоэлектронды құрал-жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және диагностикалау» пәнінен емтихандық тест тапсырмалары

Экзаменационные тестовые задания по дисциплине «Техническое обслуживание, диагностика и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования»

с применением дистанционных образовательных технологий.

Мамандық/Специальность: 1310000 – «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования»

Біліктілік/Квалификация: 1310063 – «техник – электроник»

Әзірлеген / Разработал: Писаренко Евгений Михайлович

Курс – 4

Өткізілетін орны/Место проведения: платформа Edupage

| Тапсырма/ Задание № 1 | Что является одним из факторов, существенно влияющих на интенсивность отказов радиоэлектронных устройств? |
| --- | --- |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Основные определения и понятие технической диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Надёжность электрорадиоэлементов |
| B | Ремонтопригодность электрорадиоэлементов |
| C | Морозоустойчивость электрорадиоэлементов |
| D | Влагостойкость электрорадиоэлементов |
| E | Хрупкость электрорадиоэлементов |
| Тапсырма/ Задание № 2 | Надежность радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), это |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Основные определения и понятие технической диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Физическое свойство РЭА , зависящие от количества и качества, входящих в него элементов |
| B | Свойство РЭА выполнять заданные функции в определенных условиях эксплуатации при сохранении значения основных параметров в заранее установленных пределах |
| C | Свойство РЭА выполнять заданные функции независимо от условий эксплуатации |
| D | Свойство РЭА выполнять заданные функции в зависимости от условий эксплуатации |
| E | Свойство РЭА выполнять заданные функции независимо от условий эксплуатации, сохраняя значения основных параметров в установленных пределах |
| Тапсырма/ Задание № 3 | Способность системы к выполнению своих основных функций (хотя бы с допустимой потерей качества их выполнения) в неблагоприятных условиях эксплуатации, выходящих за рамки проектных (расчётных) условий: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Основные определения и понятие технической диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Ремонтопригодность |
| B | Сохраняемость |
| C | Безотказность |
| D | Долговечность |
| E | Живучесть |
| Тапсырма/ Задание № 4 | Свойство изделия сохранять работоспособность до наступления придельного состояния при условии выполнения установленных требований по ТО и ремонту: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Основные определения и понятие технической диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Ремонтопригодность |
| B | Безотказность |
| C | Сохраняемость |
| D | Живучесть |
| E | Долговечность |
| Тапсырма/ Задание № 5 | Свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого промежутка времени или некоторой наработки: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Основные определения и понятие технической диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Безотказность |
| B | Ремонтопригодность |
| C | Долговечность |
| D | Сохраняемость |
| E | Живучесть |
| Тапсырма/ Задание № 6 | Свойство изделия, заключающееся в том, что изделие приспособлено для предупреждения возможных причин отказа, обнаружение причин возникшего отказа или его повторения, устранения последствий возникшего отказа или повреждения путём ремонтов и технического обслуживания (ТО), называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Основные определения и понятие технической диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Сохраняемость |
| B | Живучесть |
| C | Ремонтопригодность |
| D | Безотказность |
| E | Отказоустойчивость |
| Тапсырма/ Задание № 7 | Сбои, это |
| Тарау/Раздел | Основы теории надежности радиоэлектронной аппаратуры |
| Тақырыбы/Тема | Основные определения и понятие технической диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Событие, состоящее в нарушении работоспособности |
| B | Внезапные отказы, вследствии скачкообразных изменений одного или несколько параметров РЭА |
| C | Отказы, вызванные постепенным изменением одного или нескольких параметров РЭА |
| D | самоустраняющиеся отказы, приводящие к кратковременным нарушениям работоспособности РЭА |
| E | Многократно возникающие повреждения одного и того же характера |
| Тапсырма/ Задание № 8 | Что является основными неисправностями в трансформаторах и дросселях |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Не правильная пайка выводов трансформатора |
| B | Перегрев |
| C | Повреждение изоляции |
| D | Обрывы обмоток |
| E | Замыкание между пластинами электротехнической стали |
| Тапсырма/ Задание № 9 | Для чего в схемах используются диоды? |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Для искажения напряжения |
| B | Для выпрямления напряжения |
| C | Для усиления напряжения |
| D | Для уменьшения напряжения |
| E | Для того, чтобы не перегревалась схема |
| Тапсырма/ Задание № 10 | Пределы изменения параметра радиоэлементов при заданном перепаде температур, характеризует: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Температурный допуск |
| B | Эксплуатационный допуск |
| C | Промежуточный допуск |
| D | Химический допуск |
| E | Производственный допуск |
| Тапсырма/ Задание № 11 | Контроль работоспособности стабилитронов, смещённых в прямом направлении, осуществляется путём проверки значения: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Путём проверки значения его ёмкости |
| B | Путём проверки значения его напряжения |
| C | Путём проверки значения его сопротивления |
| D | Протекающего по нему тока |
| E | Путем измерения мощности |
| Тапсырма/ Задание № 12 | Контроль работоспособности стабилитронов, смещённых в обратном направлении, осуществляется путём проверки значения: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Путём проверки значения его ёмкости |
| B | Путём проверки значения его сопротивления |
| C | Путём проверки значения его напряжения |
| D | Протекающего по нему тока |
| E | Путем измерения мощности |
| Тапсырма/ Задание № 13 | С помощью какого прибора можно проверить сопротивление резистора? |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Частотомер |
| B | Амперметр |
| C | Вольтметр |
| D | Эквалайзер |
| E | Омметр |
| Тапсырма/ Задание № 14 | Какая неисправность не относится к основным неисправностям конденсаторов |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Уменьшение емкости |
| B | Увеличение емкости |
| C | Обрыв выводов |
| D | Пробой диэлектрика |
| E | Появления тока утечки превышающего норму из-за нарушения свойств диэлектрика |
| Тапсырма/ Задание № 15 | Пониженное напряжение на коллекторе транзистора в схеме резисторного каскада с ОЭ… |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | пробой транзистора |
| B | обрыв одного из переходов транзистора |
| C | Пробой, обрыв верхнего резистора делителя напряжения |
| D | обрыв резистора эмиттерной цепи |
| E | обрыв резистора коллекторной цепи |
| Тапсырма/ Задание № 16 | Компонент, в котором произошел обрыв, имеет: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Нулевое сопротивление; |
| B | Бесконечное сопротивление; |
| C | Большую емкость |
| D | Маленькую емкость |
| E | Большую проводимость |
| Тапсырма/ Задание № 17 | Компонент, в котором произошел пробой, имеет: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Маленькую емкость |
| B | Бесконечное сопротивление; |
| C | Большую емкость |
| D | Нулевое сопротивление; |
| E | Большую проводимость |
| Тапсырма/ Задание № 18 | Высокий коэффициент усиления по напряжению и низкий коэффициент усиления по току являются характеристиками: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Схемы с общим эмиттером |
| B | Схемы с общим анодом |
| C | Схемы с общим истоком |
| D | Схемы с общей базой |
| E | Схемы с общим коллектором |
| Тапсырма/ Задание № 19 | Какие действия если в резисторном каскаде с ОЭ транзистор не стягивается в точку |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | заменить электролитический конденсатор в эмиттерный цепи |
| B | заменить транзистор |
| C | заменить верхний резистор делителя напряжения |
| D | заменить нижний резистор делителя напряжения |
| E | заменить разделительные конденсаторы |
| Тапсырма/ Задание № 20 | Если рабочее напряжение коллектора транзистора намного меньше нормального, это может означать: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A (дұрыс/верный) | Замыкание в транзисторе |
| B | Неисправный фильтр |
| C | Обрыв в резисторе; |
| D | Обрыв в транзисторе |
| E | Замыкание в полевом транзисторе |
| Тапсырма/ Задание № 21 | Как надо задать усилительный режим работы биполярного транзистора? |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Надежность электрорадиоэлементов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Коллекторный переход - в прямом, а эмиттерный - в обратном |
| B | Эмиттерный и коллекторный переходы сместить в обратном направлении |
| C | Эмиттерный и коллекторный переходы сместить в прямом включении |
| D | Эмиттерный переход - в прямом, а коллекторный - в обратном включении |
| E | Базовый переход - в прямом, а эмиттерный - в обратном |
| Тапсырма/ Задание № 22 | Метод, позволяющий определить место дефекта или направление дальнейшего поиска с помощью таких органов чувств человека как зрение, слух, обоняние и осязание, называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Методы поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Метод измерений |
| B | Метод анализа монтажа |
| C | Метод замены |
| D | Метод эквивалентов |
| E | Метод исключения |
| Тапсырма/ Задание № 23 | Метод основанный на использовании в процессе отыскания неисправности различных контрольно- измерительных приборов, называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Методы поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Метод исключения |
| B | Метод анализа монтажа |
| C | Метод замены |
| D | Метод эквивалентов |
| E | Метод измерений |
| Тапсырма/ Задание № 24 | Метод позволяющий достаточно быстро определить место неисправности в РЭА, но его использование возможно, если имеется заведомо исправный блок или модуль, которым можно заменить сомнительный модуль ремонтируемой аппаратуры, называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Методы поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Метод исключения |
| B | Метод эквивалентов |
| C | Метод замены |
| D | Метод анализа монтажа |
| E | Метод измерений |
| Тапсырма/ Задание № 25 | Метод, применяющийся в тех случаях, когда неисправности носят неустойчивый характер, называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Методы поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Метод электропрогона |
| B | Метод анализа монтажа |
| C | Метод измерений |
| D | Метод замены |
| E | Метод эквивалентов |
| Тапсырма/ Задание № 26 | Метод, позволяющий получить информацию о местонахождении неисправностей в результате анализа реакций устройства на различные манипуляции, которые проводит специалист, осуществляющий ремонт РЭА, называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Методы поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Метод измерений |
| B | Метод электрического воздействия |
| C | Метод замены |
| D | Метод эквивалентов |
| E | Метод исключения |
| Тапсырма/ Задание № 27 | Метод, обычно используемый для контроля прохождения сигнала в многокаскадных радиоэлектронных устройствах, называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Методы поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Метод половинного деления схемы |
| B | Метод анализа монтажа |
| C | Метод измерений |
| D | Метод замены |
| E | Метод исключения |
| Тапсырма/ Задание № 28 | При поиске неисправности в РЭА , содержащей незначительное число каскадов применяется метод |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Методы поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Метод измерений |
| B | Метод замены |
| C | Метод половинного деления схемы |
| D | Метод последовательного контроля |
| E | Метод электрического воздействия |
| Тапсырма/ Задание № 29 | На первом шаге алгоритма диагностирования РЭА проводят: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Использование результатов измерений и анализа при диагностике. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Замену деталей |
| B | Визуальный осмотр |
| C | Чистку проводников |
| D | Химическую проверку |
| E | Температурную проверку |
| Тапсырма/ Задание № 30 | Техническим параметром принято считать: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Использование результатов измерений и анализа при диагностике. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A (дұрыс/верный) | Величину, характеристику, функциональную зависимость |
| B | Параметры входных и выходных сигналов |
| C | Параметры физических процессов |
| D | Параметры не несущие запаса энергии |
| E | Параметры передаточных и переходных функций |
| Тапсырма/ Задание № 31 | Метод, заключающийся в том, чтобы из схемы неисправной аппаратуры изъять на некоторое время отдельные радиоэлементы или узлы и провести анализ работы устройства в целом, называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Использование результатов измерений и анализа при диагностике. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Метод замены |
| B | Метод анализа монтажа |
| C | Метод измерений |
| D | Метод исключения |
| E | Метод эквивалентов |
| Тапсырма/ Задание № 32 | Какие параметры обобщения информации о техническом состоянии диагностируемой аппаратуры параметры подразделяют на следующие группы: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Использование результатов измерений и анализа при диагностике. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Первичные, вторичные |
| B | Первичные |
| C | Первичные, вторичные, промежуточные |
| D | Вторичные, промежуточные |
| E | Промежуточные |
| Тапсырма/ Задание № 33 | Какой измерительный прибор не испльзуется при ремонте электронной аппаратуры? |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Использование результатов измерений и анализа при диагностике. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Осциллограф |
| B | Мультиметр |
| C | Амперметр |
| D | Вольтметр |
| E | Монометр |
| Тапсырма/ Задание № 34 | Если проверяемая цепь имеет бесконечное сопротивление, эта неисправность называется: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Использование результатов измерений и анализа при диагностике. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Пробой |
| B | Короткое замыкание |
| C | Замыкание на землю |
| D | Замыкание с питающей цепью |
| E | Обрыв |
| Тапсырма/ Задание № 35 | Осциллограф широко используется для измерения: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Использование результатов измерений и анализа при диагностике. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Напряжения в системах дистанционного управления; |
| B | Размаха напряжения |
| C | Эффективного напряжения |
| D | Среднего напряжения |
| E | Малого напряжения |
| Тапсырма/ Задание № 36 | Погрешность измерений – это: |
| Тарау/Раздел | Основы надежности радиоэлектронной аппаратуры. |
| Тақырыбы/Тема | Использование результатов измерений и анализа при диагностике. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Отклонение значений величины, найденной путем ее измерения, от истинного значения измеряемой величины. |
| B | Погрешность измерения, выраженная в тех же единицах, что и измеряемая величина |
| C | Погрешность, остающаяся постоянной или закономерно изменяющейся во времени при повторных измерениях одной и той же величины. |
| D | Погрешность, которая при многократном измерении одного и того же значения не остается постоянной. |
| E | Погрешность, которая при многократном измерении одного и того же значения остается постоянной. |
| Тапсырма/ Задание № 37 | Недостаток системы OBD-1, который привел к модификации стандарта |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Наличие светового индикатора на щитке приборов автомобиля, предупреждающего о появлении неисправностей в одной |
| B | Наличие диагностической системы на борту автомобиля |
| C | Наличие у каждого производителя собственной бортовой диагностической системы для разных моделей автомобилей |
| D | Бортовая диагностическая система записывает, хранит в памяти и выдает коды ошибок. |
| E | Бортовая диагностическая система обнаруживать неисправности клапана рециркуляции выхлопных газов и топливной системы |
| Тапсырма/ Задание № 38 | Назначение Данных Freeze Frame в регистраторе системы OBD |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Данные для расшифровки которых необходим сканер |
| B | Данные о работе двигателя, которые можно просмотреть с помощью сканера для выявления неисправности: обороты двигателя; параметры регулировки смеси; давление топлива; скорость автомобиля; температура охлаждающей жидкости и др. |
| C | Данные необходимые для расшифровки кода неисправности, места нахождения, причины возникновения неисправности |
| D | Данные об окружающей обстановке, определяющие и «замораживающие» условия работы двигателя в момент регистрации неисправности: обороты двигателя; параметры регулировки смеси; давление топлива; скорость автомобиля; температура охлаждающей жидкости и др. |
| E | Данные которые получают с помощью сканера во время ездовых испытаний: обороты двигателя; параметры регулировки смеси; давление топлива; скорость автомобиля; температура охлаждающей жидкости и др. |
| Тапсырма/ Задание № 39 | На что указывает в стандарте ОВD-II первый символ алфавитно-цифрового кода ошибок, содержащего пять символов |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Цифра, которая указывает на подсистему, где произошла неисправность (системы подачи топлива и воды; система зажигания; система контроля за токсичными выбросами; система контроля оборотов двигателя; ЭБУ) |
| B | Буква, которая указывает на систему, в которой произошла неисправность (корпусной электроники, шасси, для электронных систем управления силовым агрегатом) в стандарте диагностирования OBD-II |
| C | Цифра, которая указывают на конкретную причину неисправности ( различных датчиков, исполнительных механизмов, электронных и электрических цепей) |
| D | Буква, которая указывает на производителя электронной системы (корпусной электроники, шасси, для электронных систем управления силовым агрегатом) |
| E | Буква, которая указывает на страну производителя автомобильной электронной системы (Америка, Европа, Азия), для поиска технической документации на данные код неисправности |
| Тапсырма/ Задание № 40 | На что указывает в стандарте ОВD-II последние два символа алфавитно-цифрового кода ошибок, содержащего пять символов |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Буквы, которые указывает на систему, в которой произошла неисправность (корпусной электроники, шасси, для электронных систем управления силовым агрегатом) |
| B(дұрыс/верный) | Цифры, которые указывают на конкретную причину неисправности (различных датчиков, исполнительных механизмов, электронных и электрических цепей) |
| C | Цифры, которая указывает на подсистемы, где произошла неисправность (системы подачи топлива и воды; система зажигания; система контроля за токсичными выбросами; система контроля оборотов двигателя; ЭБУ) |
| D | Цифры, которые указывают на точное местонахождение неисправности в электрических и электронных системах автомобиля (различных датчиков, исполнительных механизмов, электронных и электрических цепей) |
| E | Цифры, которые указывают каким прибором следует проверять и искать неисправность (датчиков, исполнительных механизмов, электронных и электрических цепей) |
| Тапсырма/ Задание № 41 | На что указывает в стандарте ОВD-II средний третий символ алфавитно-цифрового кода ошибок, содержащего пять символов |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Цифры, которые указывают каким прибором следует проверять и искать неисправность (датчиков, исполнительных механизмов, электронных и электрических цепей) |
| B | Буквы, которые указывает на систему, в которой произошла неисправность (корпусной электроники, шасси, для электронных систем управления силовым агрегатом) |
| C | Цифры, которые указывают на конкретную причину неисправности (различных датчиков, исполнительных механизмов, электронных и электрических цепей) |
| D | Цифры, которые указывают на точное местонахождение неисправности в электрических и электронных системах автомобиля (различных датчиков, исполнительных механизмов, электронных и электрических цепей) |
| E | Цифры, которая указывает на подсистемы, где произошла неисправность (системы подачи топлива и воды; система зажигания; система контроля за токсичными выбросами; система контроля оборотов двигателя; ЭБУ) |
| Тапсырма/ Задание № 42 | Каким образом в стандарта диагностирования OBD производится контроль за работоспособностью катализатора |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | С помощью двух датчиков кислорода, до и после катализатора, сигналы которых не должны различаться, а лишь смещены по фазе |
| B | С помощью двух датчиков кислорода, до и после катализатора, сигналы которых должны быть различаться. Сигнал первого должен меняться в пределах от 0,1 до 0,9 В; у второго датчика должно быть постоянное напряжение близкое к 0,9 В |
| C | С помощью одного датчиков кислорода, после катализатора, сигнал которого должен меняться в пределах от 0,1 до 0,9 В |
| D | С помощью двух датчиков кислорода, до и после катализатора, сигналы которых должны быть различаться. Напряжение первого датчика должно быть постоянное и близкое к 0,9 В; у второго датчика напряжение должно меняться в пределах от 0,1 до 0,9 В |
| E | С помощью одного датчиков кислорода, до катализатора, сигнал которого должен меняться в пределах от 0,1 до 0,9 В |
| Тапсырма/ Задание № 43 | Какая неисправность автомобиля не входят в обязательные функции по контролю в систему OBD-II, при этом лампа неисправности CHECK ENGINE не загорится |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Контроль системы всасывания воздуха во вторичном тракте |
| B | Контроль за пропусками зажигания |
| C | Контроль систем регенерации, катализатора |
| D | Контроль за системой рециркуляцией отработавших газов |
| E | Контроль за исправностью тормозов |
| Тапсырма/ Задание № 4 | Назначение рециркуляции отработавших газов в стандарта диагностирования OBD, неисправность которой приводит к немедленному возникновению кода неисправности и зажиганию лампы MIL |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Подача отработавших газов повторно в камеру сгорания для уменьшения температуры горения и как следствие увеличению выделения углекислого газа |
| B | Подача отработавших газов повторно в камеру сгорания для увеличения температуры горения и как следствие увеличения выделения оксидов азота NOx и значительное увеличение мощности |
| C | Подача воздуха из впускного коллектора в выпускной для увеличения температуры отработавших газов и эффективной работы катализатора |
| D | Подача отработавших газов повторно в камеру сгорания для увеличения температуры горения и как следствие эффективному дожиганию углеводородов CH и снижению токсичности |
| E | Подача отработавших газов повторно в камеру сгорания для снижения температуры горения и как следствие уменьшение выделения оксидов азота NOx |
| Тапсырма/ Задание № 45 | Какой протокол диагностики не вошел в систему OBD-II и не выведен на диагностическом разъеме |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Концепция стандарта диагностирования OBD. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | SAE J1850 VWM |
| B | SAE J1850 PWM |
| C | UART 8192 |
| D | ISO 9141-2 |
| E | CAN ISO 15765-4 |
| Тапсырма/ Задание № 46 | Какой из протоколов входящих в OBD-II является наиболее современным, скоростным, перспективным, широко используемый в других транспортных отраслях |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Анализ протокола обмена данных. Иерархия документации на диагностирование автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | ISO 15765 CAN |
| B | SAE J1850 PWM |
| C | ISO 9141-2 |
| D | SAE J1850 VPW |
| E | ISO 14230 KWP2000 |
| Тапсырма/ Задание № 47 | Какое устройство способно обмениваться информацией с компьютером ЭБУ автомобиля по соединительному кабелю, через протокол ISO 9141-2 |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование диагностических протоколов системы управления двигателем автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Цифровой осциллограф с жидкокристаллическим экраном |
| B | Автомобильный сканер |
| C | Автомобильный цифровой мультиметр |
| D | Газоанализатор |
| E | Хромотограф |
| Тапсырма/ Задание № 48 | Какой из вариантов ответов относится к описанию протокола SAE J1850 PWM |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование диагностических протоколов системы управления двигателем автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Низкоскоростной протокол со скоростью 1,4 Кбайт/с , передача производится по одному проводу, применяется в автомобилях европейских, азиатских и российских автомобилях |
| B | Высокоскоростной протокол со скоростьюв 441,6 Кбайт/с., основан на модуляция ширины импульсов. Он используется в европейских, азиатских и российских автомобилях |
| C | Низкоскоростной протокол со скоростью 10,4 Кбайт/с , передача производится по одному проводу, применяется в автомобилях марок General Motors (GM) и Chrysler. |
| D | Высокоскоростной протокол со скоростьюв 41,6 Кбайт/с., основан на модуляция ширины импульсов. Он используется в марках Ford, Jaguar и Mazda. |
| E | Низкоскоростной протокол со скоростью 0,4 Кбайт/с , передача производится по одному проводу, практически не применяется из-за низкой скорости |
| Тапсырма/ Задание № 49 | Какой из вариантов ответов относится к описанию протокола SAE J1850 VPM |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование диагностических протоколов системы управления двигателем автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Высокоскоростной протокол со скоростьюв 441,6 Кбайт/с., основан на модуляция ширины импульсов. Он используется в европейских, азиатских и российских автомобилях |
| B | Низкоскоростной протокол со скоростью 10,4 Кбайт/с , передача производится по одному проводу, применяется в автомобилях марок General Motors (GM) и Chrysler. |
| C | Высокоскоростной протокол со скоростьюв 41,6 Кбайт/с., основан на модуляция ширины импульсов. Он используется в марках Ford, Jaguar и Mazda. |
| D | Низкоскоростной протокол со скоростью 1,4 Кбайт/с , передача производится по одному проводу, применяется в автомобилях европейских, азиатских и российских автомобилях |
| E | Низкоскоростной протокол со скоростью 0,4 Кбайт/с , передача производится по одному проводу, практически не применяется из-за низкой скорости |
| Тапсырма/ Задание № 50 | Для чего и какие могут применяться мультиплексные сетевые системы передачи данных |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование диагностических протоколов системы управления двигателем автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Для уменьшения количества проводов, используют большое количество электронных блоков соединенных в мультиплексную сеть с временным разделением |
| B | Для уменьшения количества проводов, используют большое количество электронных блоков соединенных в мультиплексную сеть с частотным разделением |
| C | Для уменьшения количества проводов их соединяют в мультиплексную сеть с поочередным опросом |
| D | Для уменьшения токов в проводах их соединяют в мультиплексные цепи с токовым разделением |
| E | Для велеичения токов в проводах их соединяют в мультиплексные цепи с токовым разделением |
| Тапсырма/ Задание № 51 | Как правильно называется язык обмена данными в автомобильной сети? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование диагностических протоколов системы управления двигателем автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Слова |
| B | Стандарт |
| C | Кадр данных |
| D | Протокол |
| E | Байт |
| Тапсырма/ Задание №52 | По каким проводам соединяется сканер с электронным блоком управления (ЭБУ) в стандарте ISO 9141 |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование диагностических протоколов системы управления двигателем автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Линия L - Двунаправленная и передает данные в обе стороны, линия P- однонаправленная и используется только при установлении связи между ЭБУ сканером |
| B | Линия P - двунаправленная и передает данные в обе стороны, линия I- однонаправленная и используется только при установлении связи между ЭБУ и мотортестером |
| C | Линия L - однонаправленная и используется только при установлении связи между ЭБУ сканером, линия К - двунаправленная и передает данные в обе стороны, |
| D | По сигнальному проводу между сканером и ЭБУ, а так же общему проводу |
| E | По двухпроводным линиям CAN Low и CAN High |
| Тапсырма/ Задание № 53 | Назначение в диагностическом протоколе ISO 9141 провода L линии |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование диагностических протоколов системы управления двигателем автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Двунаправленная линия передачи данных между сканером и ЭБУ, передает данные в обе стороны, |
| B | Линия передачи данных широтно-импульсной модуляции |
| C | Линия для передачи данных между блоком управления двигателя, блоком управления трансмиссии и блокам управления тормозной системой |
| D | Линия передачи данных переменной ширины импульсов между сканером и ЭБУ |
| E | Однонаправленная и используется только при установлении связи между ЭБУ сканером |
| Тапсырма/ Задание № 54 | Какой из перечисленных приборов применяется для анализа потока данных диагностического протокола между эталонным прибором и блоком управления автомобиля |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Анализатор потока данных. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Цифровой автомобильный мультиметр с USB-интерфейсом |
| B | Мотор-тестер FSA 740 |
| C | Цифровой осциллограф Fluk |
| D | Персональный компьютер с программным обеспечением |
| E | Программно-аппаратный комплекс HS+Interfece |
| Тапсырма/ Задание № 55 | Каким образом подключается анализатор потока данных в цепь диагностического протокола ISO 9141-2 |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Анализатор потока данных. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Параллельно диагностическим линиям L и К, параллельно питающим цепям |
| B | Последовательно в цепь диагностической линии К, параллельно питающим цепям |
| C | Последовательно в цепь диагностической линии L, параллельно питающим цепям |
| D | Параллельно диагностическим линиям L и К, последовательно питающие цепи через разрыв для регистрации тока диагностического протокола |
| E | Параллельно питающим цепям |
| Тапсырма/ Задание № 56 | Для чего необходим анализатор потока данных при исследовании диагностического протокола |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Анализатор потока данных. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Анализатор дает возможность просматривать поток данных с блока управления о текущих сигналов датчиков и исполнительных механизмов |
| B | Анализатор необходим для выявления данных в протоколе несущих информацию о коде неисправности |
| C | Программно-аппаратный комплекс подключается к эталонному сканеру и блоку управления и анализирует их передачи данных, для дальнейшей дешифрации |
| D | Анализатор необходимо для выявления недостатков и неисправностей в диагностическом протоколе и дальнейшего его усовершенствования |
| E | Программно-аппаратный комплекс подключается к дилерскому сканеру и анализирует его протоколы |
| Тапсырма/ Задание № 57 | Назначение фильтрации протоколов у анализатора потока данных Analiser |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Анализатор потока данных. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | При анализе потока данных фильтр позволяет выделить данные датчиков и исполнительных механизмов для дальнейшего анализа и выделения причины неисправностей |
| B | Данные полученные при анализе с помощью протокольного фильтра разделяются на данные разных протоколов |
| C | С помощью фильтра можно выделить ошибки о неисправности среди потока данных |
| D | Данные полученные при анализе с помощью протокольного фильтра разбиваются на кадры – заголовка, контрольной суммы |
| E | Фильтр протоколов нужен для отделения данных протоколов J1850 PWM от J1850 VPM |
| Тапсырма/ Задание № 58 | Какое количество различной информации можно передать в 1 байте? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Анализатор потока данных. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 8 |
| B | 1 |
| C | 4 |
| D | 256 |
| E | 64 |
| Тапсырма/ Задание № 59 | Назначение коммуникационного модуля в эмуляторе блока управления Simulator |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Эмулятор блока управления. Эмулятор тестера диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Коммуникационный модуль позволяет подключаться через глобальную сеть к другим анализаторам протоколов и выполнять коммуникацию между эталонным тестером и удаленным анализаторам |
| B | Коммуникационный модуль необходим при исследовании нового еще не известного протокола, он подгружает в память аппаратного интерфейса драйверы протокола диагностики |
| C | Коммуникационный модуль необходим при исследовании одновременно несколько протоколов, и позволяет переключаться при исследовании между ними и создает несколько драйверов интерфейса |
| D | Коммуникационный модуль позволяет подключаться по беспроводной сети и производить эмуляцию блока управления и считывать коды ошибок |
| E | Коммуникационный модуль соединяет несколько анализаторов для увеличения производительности |
| Тапсырма/ Задание № 60 | Устройство являющееся эмулятором блока управления при исследовании диагностических протоколов |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Эмулятор блока управления. Эмулятор тестера диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Эмулятором служит компьютер с программным обеспечением Simulator и выполняет функции блока управления при связи с эталонным тестером |
| B | Эмулятором является специальный прибор, который подает на датчики специальные сигналы и их проверяет |
| C | Эмулятором является сканер, который виртуально заменяет блок управления |
| D | Эмулятором является компьютер подключенный к разъему OBD-II для тестирования компонентов блока управления |
| E | Эмулятором является блок управления для выполнения самодиагностики диагностического протокола |
| Тапсырма/ Задание № 61 | Назначение эмулятора тестера диагностики Stimulator при исследовании диагностических протоколов |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Эмулятор блока управления. Эмулятор тестера диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Эмулятором является компьютер с программой Stimulator который выполняет функцию тестера диагностики при исследовании диагностических протоколов |
| B | Эмулятором является автомобильный сканер Stimulator |
| C | Эмулятором является блок управления для выполнения самодиагностики диагностического протокола |
| D | Эмулятором является компьютер подключенный к разъему OBD-II для тестирования компонентов блока управления |
| E | Эмулятором является специальный прибор, который подает на датчики специальные сигналы и их проверяет |
| Тапсырма/ Задание № 62 | Основное назначение исследования диагностических протоколов системы управления двигателя |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Эмулятор блока управления. Эмулятор тестера диагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Исследование диагностических протоколов необходимо для создания дилерского сканера |
| B | Создание метода дешифрации протокола обмена данными между блокам управления автомобиля и дилерским прибором для создания универсального сканера |
| C | Исследование необходимо для создания программного обеспечения универсального сканера для новых автомобилей появляющихся на рынке |
| D | Исследование диагностических протоколов необходимо для выявления недостатков и неисправностей из усовершенствования протоколов |
| E | Для выявления неисправностей в системах диагностирования по соответствующему протоколу |
| Тапсырма/ Задание № 63 | Наименование памяти в которую заносится микропроцессором ЭБУ специфический код неисправности |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Работа системы самодиагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | BIOS (basic input/output system) память |
| B | ОЗУ (оперативно запоминающее устройство) |
| C | ПЗУ (постоянно запоминающее устройство) |
| D | HDD (Hard Disk Drive) – жесткий диск ЭБУ |
| E | КАМ (Кеер Аlive Меmогу) память |
| Тапсырма/ Задание № 64 | Назначение бортовой самодиагностики автомобиля |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Работа системы самодиагностики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | электрические и электронные системы и их компоненты диагностируют бортовой компьютер и сохраняют в нем код неисправности |
| B | Бортовая самодиагностика позволяет человеку диагностировать электрические и электронные системы и их компоненты, и обнаруживать неисправности |
| C | бортовой компьютер периодически тестирует электрические и электронные системы и их компоненты, при обнаружении неисправности контроллер компьютера переходит в аварийный режим работы |
| D | Бортовая самодиагностика предназначена для самостоятельного диагностирования человеком неисправных электрических компонентов |
| E | Бортовая система предназначена для сообщения водителю о неисправности с помощью лампы Check Engine при возникновения неисправностей в электронных компонентах тормозной системы |
| Тапсырма/ Задание № 65 | Основной недостаток системы самодиагностики |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Работа системы самодиагностики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | При неисправности код ошибки может указывать на нее только косвенно, необходимо удостовериться во всех возможных вариантов при поиске неисправности |
| B | Система самодиагностики сообщает код неисправности, требуется дополнительно справочники для его понимания и устранения |
| C | Система самодиагностики при определение неисправности может запустить аварийный режим, в результате чего увеличивается расход топлива, снижается скорость и мощность двигателя |
| D | Система самодиагностики тестирует датчики и при определении их постепенного износа, засорения запускает процесс адаптации, в результате чего после замены новый датчик работает нестабильно |
| E | При возникновении неисправности записывается код неисправности в память, которая может быть стерта низким уровнем заряда аккумулятора, либо его отключения при замене |
| Тапсырма/ Задание № 66 | Название кодов неисправностей системы диагностики которые можно определить по длительности и количеству вспышек лампы CHECK ENGINE |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Работа системы самодиагностики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Коды лампы |
| B | Быстрые коды |
| C | Бегущие коды |
| D | Медленные коды |
| E | Визуальные коды |
| Тапсырма/ Задание № 67 | Название кодов неисправностей, которые обеспечивают выборку из памяти ЭБУ большого объема информации через последовательный интерфейс |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Работа системы самодиагностики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Бегущие коды |
| B | Быстрые коды |
| C | Коды вспышки |
| D | Визуальные коды |
| E | Медленные коды |
| Тапсырма/ Задание № 68 | Прибор, с помощью которого можно получить получать диагностическую информацию от различных систем автомобиля, через «быстрые» коды неисправности |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Работа системы самодиагностики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Осциллограф |
| B | Мультиметр |
| C | Частотомер |
| D | Сканер |
| E | Светодиодная контрольная лампа |
| Тапсырма/ Задание № 69 | Каким прибором возможно протестировать датчики потенциометрического типа (датчик дроссельной заслонки, объемный расходомер воздуха и др.) |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Вольтметром измерить выходной сигнал при отключенном разъеме датчика, омметром проверить сопротивление при включенном зажигании |
| B | Омметром при отключенном разъеме, вольтметром измеряется сигнал на выходном разъеме при включенном зажигании |
| C | Осциллографом при отключенном разъеме и вольтметре при подключенном и включенном зажигании |
| D | Осциллографом при подключенном разъеме и вольтметром измерить сигнал при отключенном разъеме датчика |
| E | Амперметром измерить ток датчика, включенного в разрыв сигнальной цепи |
| Тапсырма/ Задание № 70 | Каким прибором можно проверить датчик Холла |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Ваттметром |
| B | Амперметром |
| C | Омметром |
| D | Вольтметром |
| E | Генератором |
| Тапсырма/ Задание № 71 | Какая из приведенных ниже процедура измерения проведена правильно |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Ток может быть измерен мультиметром в последовательном соединении. |
| B | Сопротивление измеряется при включенном питании. |
| C | Перепад напряжения измеряется в последовательном соединении. |
| D | Щупы осциллографа при измерения сигнала подключаются последовательно |
| E | Ток может быть измерен мультиметром в параллельном соединении. |
| Тапсырма/ Задание № 72 | Какой элемент системы управления двигателя не возможно протестировать с помощью мультиметра и осциллографа |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Соленоид топливной форсунки |
| B | Вакуумный регулятор давления топлива |
| C | Электроклапан системы рециркуляции отработавших газов |
| D | Клапан регулятор холостого хода |
| E | Клапан продувки абсорбера |
| Тапсырма/ Задание № 73 | Для каких целей не может применяться автомобильный светодиодный логический пробник при тестировании неисправностей |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Для проверки сигналов датчика Холла |
| B | Для проверки целостности питающих цепей |
| C | Для проверки наличия управляющих импульсов на форсунки |
| D | Для считывания медленных кодов неисправностей при диагностике |
| E | Для считывания быстрых кодов неисправности при диагностике |
| Тапсырма/ Задание № 74 | В каких случаях при измерениях осциллограф может быть практичней мультиметра |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | При измерение мощности |
| B | При измерение напряжения бортовой сети |
| C | При измерение тока |
| D | При измерение напряжения сигнала с датчиков |
| E | При измерение сопротивления |
| Тапсырма/ Задание № 75 | Измерительный прибор для проверки сопротивления изоляции называется: |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Тестер транзисторов |
| B | Мегомметр |
| C | Индикатор напряжения |
| D | Магнитометр; |
| E | Частотомер |
| Тапсырма/ Задание № 76 | Осциллограф широко используется для измерения: |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Размаха напряжения и формы |
| B | Эффективного напряжения |
| C | Среднего напряжения |
| D | Напряжения в бортовой сети и его формы |
| E | Формы тока генератора |
| Тапсырма/ Задание № 77 | Какой из параметров электрического сигнала нельзя измерить, а только рассчитать с помощью осциллографа |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Амплитуду сигнала |
| B | Период сигнала |
| C | Длительность сигнала |
| D | Частоту сигнала |
| E | Размах сигнала |
| Тапсырма/ Задание № 78 | Регулятор осциллографа, который позволяет использовать внешнюю или внутреннюю синхронизацию, это: |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Управление разверткой |
| B | Выбор синхронизации |
| C | Регулировка по оси Z |
| D | Фокус |
| E | Интенсивность |
| Тапсырма/ Задание № 79 | Какой прибор необходим для проверки резистивных элементов и датчиков |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Амперметр |
| B | Вольтметр |
| C | Омметр |
| D | Осциллограф |
| E | Сканер |
| Тапсырма/ Задание № 80 | Какой прибор нельзя пользоваться при проверке технических параметров электрических сигналов |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Основные процедуры тестирования. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Омметр |
| B | Вольтметр |
| C | Амперметр |
| D | Осциллограф |
| E | Сканер |
| Тапсырма/ Задание № 81 | Назовите какой способ не подходит для считывания «медленных» кодов неисправностей |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | Подключить сканер и считать «медленные» коды ошибок |
| B | Светодиод на корпусе ЭБУ периодически вспыхивает и гаснет, передавая, таким образом, информацию о коде неисправности; |
| C | Соединить проводником определенные контакты диагностического разъема, и лампа CHECK ENGINE начнет периодически вспыхивать и гаснуть, передавая, таким образом, информацию о коде неисправности; |
| D | Подключить светодиод или аналоговый вольтметр к определенным контактам диагностического разъема и по вспышкам светодиода (или колебаниям стрелки вольтметра) получить информацию о коде неисправности. |
| E | Соединить проводником определенные контакты диагностического разъема, и подключить к нему логический пробник по переходам логических состояний расшифровать код |
| Тапсырма/ Задание № 82 | Была произведено чтение «медленных» кодов системы самодиагностики с помощью осциллографа. Расшифруйте коды |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 11 и 32 код |
| B | 35 код |
| C | 32 и 21 коды |
| D | 32 и 3 коды |
| E | 12 и 23 коды |
| Тапсырма/ Задание № 83 | Тип кода ошибок, соответствующий постоянной неисправности, проявляющейся постоянно, пока не устранят неисправность |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Активный код (hard соdе) ошибок |
| B | Исторический код ошибок |
| C | Специфический код ошибок |
| D | Неспецифический код ошибок (multiple circuit codes) |
| E | Симптоматический код ошибок |
| Тапсырма/ Задание № 84 | Тип кода ошибок, непостоянной неисправности проявляющейся при определенных условиях (скорость автомобиля, температура двигателя, расход топлива и т.д.) и не существуют постоянно |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Симптоматический код ошибок |
| B | Активный код (hard соdе) ошибок |
| C | Исторический код ошибок |
| D | Специфический код ошибок |
| E | Неспецифический код ошибок (multiple circuit codes) |
| Тапсырма/ Задание № 85 | Тип кода ошибок, которому соответствуют неисправности, имеющие место только в одной цепи и не связаные с неисправностями в других цепях (подсистемах) |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Специфический код ошибок |
| B | Активный код (hard соdе) ошибок |
| C | Исторический код ошибок |
| D | Симптоматический код ошибок |
| E | Неспецифический код ошибок (multiple circuit codes) |
| Тапсырма/ Задание № 86 | Тип кода ошибок, которые отражают скорее степень механической неисправности двигателя, возникающую при попытке блока управления адаптироваться к механическому повреждению |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Активный код (hard соdе) ошибок |
| B |  |
| C | Исторический код ошибок |
| D | Специфический код ошибок |
| E | Неспецифический код ошибок (multiple circuit codes) |
| Тапсырма/ Задание № 87 | В 5-разрядном коде первый символ может быть P, B, C, U в зависимость от места неисправности. Где может находиться место неисправности при символе Р |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Двигатель или трансмиссия |
| B | Кузов или салон (подушки безопасности, ремни, система отопления и кондиционирования, приборная панель, иммобилайзер и т.д.) |
| C | Шасси (ABS, TCS, ESP и т.д.) |
| D | Сетевые коммуникации |
| E | Генератор либо стартер |
| Тапсырма/ Задание № 88 | При считывании кода неисправности возник код В0034, где может находиться неисправность по первому символу кода |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Сетевые коммуникации |
| B | Двигатель или трансмиссия |
| C | Шасси (ABS, TCS, ESP и т.д.) |
| D | Кузов или салон (подушки безопасности, ремни, система отопления и кондиционирования, приборная панель, иммобилайзер и т.д.) |
| E | Генератор либо стартер |
| Тапсырма/ Задание № 89 | В 5-разрядном коде первый символ может быть P, B, C, U в зависимость от места неисправности, где может находиться неисправность при символе U в коде |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Кузов или салон (подушки безопасности, ремни, система отопления и кондиционирования, приборная панель, иммобилайзер и т.д.) |
| B | Сетевые коммуникации |
| C | Шасси (ABS, TCS, ESP и т.д.) |
| D | Двигатель или трансмиссия |
| E | Генератор либо стартер |
| Тапсырма/ Задание № 90 | Какой из перечисленных методов стирания диагностических кодов неисправности является правильным для приведенной схемы? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Снятие предохранителя EFI. |
| B | Снятие главного реле EFI. |
| C | Снятие предохранителя GAUGE. |
| D | Снятие предохранителя IGN. |
| E | Выключение зажигания с помощью выключателя |
| Тапсырма/ Задание № 91 | Какое из приведенных ниже высказываний про считывание кодов неисправностей системы управления двигателем является верным |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Считывание кодов ошибок. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Переносной сканер отображает 2-разрядные коды неисправностей в режиме непосредственной связи с ECU двигателя. |
| B | Для удаления кодов неисправностей необходимо использовать переносной сканер или отключить бортовое питание, для чего, например, извлечь предохранитель системы управления двигателя |
| C | 5-разрядные коды неисправностей могут быть считаны по характеру мигания светового сигнализатора неисправностей (MIL). |
| D | В режиме проверки могут быть проверены мгновенные фреймы данных |
| E | При считывании неисправности с помощью сканера происходит мигания светового сигнализатора неисправности, по которым можно удостовериться в показаниях прибора |
| Тапсырма/ Задание № 92 | Какуя функцию не может обеспечить автомобильный сканер? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Доступ к текущей информации в ЭБУ |
| B | Доступ к кодам регистратора неисправностей ЭБУ |
| C | Определить компрессию в цилиндре двигателя |
| D | Запись параметров во время ездовых испытаний |
| E | Испытательное управление исполнительными механизмами |
| Тапсырма/ Задание № 93 | Необходимость проведения адаптации с помощью сканера после замены элементов системы управления |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Адаптация необходима для чтобы новые элементы системы управления не нарушали работу других элементов |
| B | После ремонта необходимо адаптировать новые датчики к блоку управления |
| C | Блок управления должен адаптироваться к новым элементам |
| D | Электронная система должны быть адаптивными после смены элементов, и настраиваться под них |
| E | В течение длительной работы блок управления адаптируется под износ различных датчиков и исполнительных элементов, а после их замены необходимо удалить эти настройки из памяти сканером |
| Тапсырма/ Задание № 94 | Каким образом реализуется функция включения исполнительных механизмов с помощью сканеров |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Сканер имеет большое количество разъемов для подключения к исполнительным устройствам для их проверки |
| B | Сканер подает на исполнительный механизм напряжение заданной частоты или скважности |
| C | Сканер замыкает исполнительный механизм на «массу» с заданной частотой или скважностью. |
| D | Сканер позволяет подавать на исполнительные механизмы управляющий сигнал частоты или скважности, заданной пользователем через блока управления. |
| E | Сканер считывает выходной сигнал с исполнительных устройств и определяет их исправность |
| Тапсырма/ Задание № 95 | Каким образом можно проверить регулятор холостого хода с помощью сканера |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Подключить сканер, в режиме управления исполнительных механизмов изменять состояние регулятора и проверять изменение оборотов двигателя |
| B | Подключить сканер, в режиме управления исполнительных механизмов изменять состояние регулятора холостого хода, при этом обороты двигателя не должны меняться |
| C | Подключить сканер, и измерить сопротивление соленоида регулятора холостого хода |
| D | Подключить сканер, завести двигатель на холостых оборотах начать включать различные нагрузки – фары, кондиционер и др., при этом показания работы регулятора не должны меняться |
| E | Подключить сканер, не запуская двигатель начать включать различные нагрузки – фары, кондиционер и др., при этом показания работы регулятора должны меняться |
| Тапсырма/ Задание № 96 | Для чего многие мультимарочные сканеры комплектуются большим количеством разъемов и переходников. |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Для проверки каждого элемента системы управления |
| B | В автомобиле имеется много электронных блоков управления – двигателя, трансмиссии, АБС, комфорта и др., для диагностики каждого блока нужен свой разъем |
| C | Для автомобилей с системой диагностирования OBD-I |
| D | Для подключения к разным разъемам автомобиля |
| E | У всех производителей современных автомобилей используются совершенно различные разъемы |
| Тапсырма/ Задание № 97 | Что такое идентификация при работе со сканером |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Считывание из ЭБУ идентификационных данных блока управления и типе блока управления, номере версии программного и аппаратного обеспечения, VIN-номере автомобиля |
| B | Определение наименование моделей датчиков и исполнительных механизмов |
| C | Идентификация это определение кода неисправности с расшифровкой при помощи базы данных содержащейся в сканере |
| D | Идентификация всех сигналов от каждого элемента систем управления автомобиля |
| E | Идентификация это начальный этап подключения сканера к блоку управления, без этой операции диагностика невозможна |
| Тапсырма/ Задание № 98 | Для чего производится кодирование блоков управления при помощи сканеров |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Кодирование производится в сброса сервисных интервалов |
| B | Для того чтобы на блок управления установить код и запретить диагностику при помощи некачественных сканеров |
| C | Кодирование необходимо производить после каждой замены любого датчика или исполнительного элемента |
| D | Для изменение оправленных настроек автомобиля, изменение параметра отображения информации (мили-километры), и т.д |
| E | Кодирование производится для адаптации любого |
| Тапсырма/ Задание № 99 | При диагностике сканером был получен код DTC P0445, какой код расшифровки правильный, |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | P = система контроля за токсичными выбросами 0=силовой привод; 4 = стандартный код по SAE / ISO |
| B | P = силовой привод; 0 = стандартный код по SAE / ISO; 4= система контроля за токсичными выбросами |
| C | P = не определено; 0 = зависит от производителя |
| D | P = силовой привод; 0 = система контроля за токсичными выбросами; 4=код определен производителем |
| E | P = бензиновый двигатель; 0 = система контроля за токсичными выбросами |
| Тапсырма/ Задание № 100 | Какую возможность дает проверка потока данных Data Streem блока управления с помощью сканера при диагностике неисправностей |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Имеется возможность в реальном времени просмотреть показания основных датчиков и исполнительных устройств во время рабочего цикла, сравнить, проанализировать эти данные и сделать вывод о возможной неисправности |
| B | Имеется возможность в реальном времени просмотреть показания потока данных о наличие кодов ошибок, расшифровать и сделать вывод о неисправности |
| C | Имеется возможность в реальном времени просмотреть показания потока данных о наличие «замороженного кадра» Freeze Freamе, возникающем при возникновении кодов ошибок, расшифровать и сделать вывод о неисправности |
| D | Имеется возможность в реальном времени просмотреть показания основных датчиков и исполнительных устройств записанные в памяти кодов ошибок |
| E | Сканер не дает возможность извлечения потока данных Data Streem блока управления, это возможно только с помощью мотор-тестера |
| Тапсырма/ Задание № 101 | Чем отличается дилерский сканер от мультимарочного сканера |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика с использованием сканера |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Дилерские сканеры могут производить только считывание кодов неисправности и их стирание |
| B | Сканер выпущенный для определенных дилеров - продавцов сканеров, данный сканер имеет большие возможности по сравнению с мультимарочными сканерами |
| C | Имеют меньшие возможности по сравнению с мультимарочными, так как могут подключаться только к одной модели |
| D | Дилерский сканер разработан для определенных моделей и имеют расширенные функции по сравнению с мультимарочными сканерами для конкретной модели автомобиля |
| E | Дилерские сканеры выпущены для каждого дилерского сервисного центра и по функциям ничем не отличаются от мультимарочных |
| Тапсырма/ Задание № 102 | Какой прибор не входит в состав стационарного компьютеризированного мотор-тестера |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Газоанализатор |
| B | Манометр |
| C | Сканер OBD-II |
| D | Стробоскоп |
| E | Токовые клещи |
| Тапсырма/ Задание № 103 | На рисунке изображена осциллограмма сигнала датчика дроссельной заслонки полученная с помощью мотор-тестера во время увеличения оборотов, соответствует ли данный сигнал норме, и какие последствия он может вызвать в системе управления? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | У датчика плохой контакт в клемме разъема |
| B | Это нормальный сигнал датчика дроссельной заслонки при быстром ее открытии |
| C | У датчика заниженное напряжение питания, так как напряжение не поднимается выше 5 В |
| D | У датчика плохой контакт с массой автомобиля так как напряжение изменяется очень быстро |
| E | Это типичная неисправность для датчика положения дроссельной заслонки и ей соответствует износ резистивной дорожки потенциометра датчика. |
| Тапсырма/ Задание № 104 | Неисправность подачи топлива, на рисунке представлена осциллограмма сигнала на обмотке соленоида форсунки, полученную с помощью мотор-тестера, с чем связана может быть проблема? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | У соленоида форсунки имеется обрыв обмотки |
| B | У соленоида форсунки имеется межвитковое замыкание, так как имеется высокий всплеск напряжения после окончания импульса |
| C | Соединение «земля» блока управления и «земля» сети питания имеет повышенное сопротивление, из-за чего форсунке недостаточно напряжения для открытия |
| D | К соленоиду форсунки не подводится напряжение с главного реле |
| E | Форсунка имеет заклинивший игольчатый клапан |
| Тапсырма/ Задание № 105 | На рисунке представлены осциллограммы сигналов датчиков кислорода, установленных на входе и выходе каталитического нейтрализатора для контроля за его исправностью в соответствии с требованиями ОBD-II. Двигатель прогрет, обороты 2000 в минуту. Имеются ли неисправности датчиков и катализатора? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Оба датчика исправны, формы сигналов соответствуют работе при исправном катализаторе |
| B | Первый датчик исправен, второй датчик неисправен так как амплитуда сигнала занижена |
| C | Первый датчик неисправен так как амплитуда датчика превышает допустимые значения, второй датчик исправен, амплитуда не превышает допустимые значения |
| D | Судя по показаниям второго датчика катализатор не исправен, так как амплитуда сигнала значительно меньше первого датчика |
| E | Оба датчика исправны, но катализатор нужно заменить, так как показания второго значительно ниже первого |
| Тапсырма/ Задание № 106 | Какой из измерительных приборов лежит в основе мотор-тестера и играет основную роль при диагностике |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Частотомер |
| B | Мультиметр |
| C | Осциллограф |
| D | Вольтметр |
| E | Амперметр |
| Тапсырма/ Задание № 107 | На осциллограмме показано напряжение на обмотке соленоида форсунки центральной системы впрыска во время движения с постоянной скоростью, есть ли неисправность? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Неисправности нет, показана модуляция напряжения для управления низкоомной форсункой |
| B | Имеется нисправность блока управления |
| C | Имеется неисправность форсунки |
| D | Имеется короткое замыкание в цепях соединения форсунки и блоком управления |
| E | Имеется обрыв цепи форсунки |
| Тапсырма/ Задание № 108 | Каким образом у мотор-тестера имеется возможность измерения ток покоя электрооборудования, измерения тока стартера |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | С помощью сканера |
| B | С помощью стробоскопа |
| C | На все провода одеваются датчики которые регистрируют токи |
| D | С помошью подключенных токовых клещей, одетых по силовой провод аккумулятора |
| E | Токи покоя и ток стартера определяются мотор-тестером за счет подключения к блоку управления через диагностический разъем |
| Тапсырма/ Задание № 109 | Каким прибором может комплектоваться мотор-тестер для определения неисправностей двигателя по выхлопным газам |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Стробоскоп |
| B | Газоанализатор |
| C | Осциллоскоп отработавших газов |
| D | Мультиметр |
| E | Сканер |
| Тапсырма/ Задание № 110 | Какой из приборов не может входить в портативный компьютерный сканер |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Сканер |
| B | Стробоскоп |
| C | Газоанализатор |
| D | Мультиметр |
| E | Осциллоскоп отработавших газов |
| Тапсырма/ Задание № 111 | Какие действия не относятся к основным действиям при диагностике с помощью мотор-тестера |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Выполнение необходимых тестов (диагностические проверки); |
| B | Идентификация автомобиля |
| C | Считывание потока данных с блока управлния |
| D | Сравнение полученных данных с рекомендуемыми значениями |
| E | Установление по полученным результатам измерения причину неисправности. |
| Тапсырма/ Задание № 112 | Как можно выявить неисправность генератора с помощью мотор-тестера |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Подключить стробоскоп к выходу генератора и выявить неисправность |
| B | Считать ошибки из памяти блока управления генератора |
| C | Снять осциллограмму выпрямленного напряжения, по неправильной форме, можно выявить неисправность одной из катушек, регулятора |
| D | С помощью газоанализатора, так как при неисправности генератора увеличивается содержание СО |
| E | С помощью амперметра подключенного в разрыв цепи генератора и регулятора напряжения |
| Тапсырма/ Задание № 113 | Для каких целей мотор-тестер комплектуется стробоскопом |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | С помощью стробоскопа можно настроить коэффициент коррекции топлива |
| B | Стробоскоп это яркий фонарь с его помощью можно увидеть механические неисправности, которые не видно при обычном свете |
| C | Стробоскоп позволяет измерить компрессию в каждом цилиндре |
| D | Стробоскоп за счет вспышек сканирует камеру сгорания |
| E | Стробоскоп позволяет настраивать системы зажигания с распределителем, а так же контролировать угол опережения |
| Тапсырма/ Задание № 114 | Каким образом определяется компрессия в цилиндрах с помощью мотор-тестера |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Тема 2.10 Диагностика мотор – тестером. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Компрессия определяется с помощью стробоскопа наведенного на каждый цилиндр |
| B | Для измерения компрессии вместо каждой свечи вкручивается датчик давления в каждый цилиндр |
| C | Для измерения компрессии в каждый цилиндр по отдельности вставляется компрессометр и показания заносятся в мотор-тестер |
| D | Компрессия рассчитывается за счет индуктивных датчиков одетых на свечные провода, анализируется вторичное напряжение, которое зависит от компрессии каждого цилиндра |
| E | Компрессия определяется за счет подключения к блоку управления через диагностический разъем |
| Тапсырма/ Задание № 115 | Какоее первоочередное действи при выполнении диагностике с помощью газоанализатора необходимо произвести перед началом работы |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика по показаниям газоанализатора. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Произвести коррекцию нуля прибора, для чего нажать на лицевой панели соответствующую кнопку |
| B | Установить измерительный зонд |
| C | Установить светофильтра в соответствующие пазы |
| D | Произвести замену фильтров тонкой очистки |
| E | Произвести замену фильтров грубой очистки |
| Тапсырма/ Задание № 116 | Каким методом производится в газоанализаторе замер концентрации СО, СН и СО2 |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика по показаниям газоанализатора. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Хромато графическим методом |
| B | Спектрометрическим методом |
| C | Электрохимическим методом |
| D | Математическим методом |
| E | Физиологическим методом |
| Тапсырма/ Задание № 117 | Высокое содержание СН в выхлопных газах чаще всего вызывается: |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика по показаниям газоанализатора. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Засорением воздушного фильтра |
| B | Неисправностями в системе рециркуляции выхлопных газов |
| C | Перегревом двигателя |
| D | Неисправностями в системе зажигания |
| E | Неисправностями системе управления бензанасоса |
| Тапсырма/ Задание № 118 | Каково соотношение РРМ (parts per million) –единиц измерения концентрации СН и NOx в выхлопных газах к проценту |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика по показаниям газоанализатора. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 50 000 ppm = 1% |
| B | 1000 ppm = 1% |
| C | 1 000 000 ppm = 1% |
| D | 10 000 ppm = 1% |
| E | 250 000 ppm = 1% |
| Тапсырма/ Задание № 119 | Концентрацию каких веществ производит замер газоанализатор с помощью электрохимических датчиков |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика по показаниям газоанализатора. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Угарного газа СО и углекислого газа СО2 |
| B | Кислорода O2 и оксидов азота NOx |
| C | Кислорода O2 и Аргона |
| D | Азота и углекислого газа СО2 |
| E | Оксидов азота NOx и метана |
| Тапсырма/ Задание № 120 | С чем связана причина повышенного содержания СН в выхлопных газах, при этом CO не превышает нормы |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика по показаниям газоанализатора. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A (дұрыс/верный) | Пропуски в системе зажигания, когда несгоревшее топливо начинает поступать в выпускной тракт |
| B | Избыток топлива или недостаток кислорода, образуется богатая смесь и топливо сгорает не полностью |
| C | Система топливного питания подает в цилиндры двигателя богатую смесь или при пере обогащении смеси из-за неисправностей в системе зажигания. |
| D | Система топливного питания подает в цилиндры двигателя бедную смесь и неисправностей в системе зажигания. |
| E | Недостаток топлива или избыток кислорода, образуется бедная смесь и топливо сгорает не полностью |
| Тапсырма/ Задание № 121 | С газоанализатора получена следующая информация о составе выхлопных газов двигателя, который работает с пропусками воспламенения: СН = 462 млн- СО = 0,3%; СО2 = 15,4%; О2 =5%. С чем связана причина возникновения пропусков зажигания |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика по показаниям газоанализатора. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Двигатель работает на богатой смеси так как показания О2 имеет очень большое значение |
| B | Двигатель работает на богатой смеси так как показания СО имеет очень большое значение |
| C | Двигатель не исправен и требует замены |
| D | Двигатель работает на обедненной смеси из-за этого возникают пропуски воспламенения. |
| E | Двигатель работает на обедненной смеси так как показания О2 имеет очень большое значение |
| Тапсырма/ Задание № 122 | С газоанализатора получена следующая информация о составе выхлопных газов двигателя: СН = 13 млн; СО = 0,0%; СО2 = 16,3%; О2 =0%. Как работает двигатель? |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика по показаниям газоанализатора. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | двигатель работает на богатой смеси так как уровень кислорода низкий и высокий уровень СО2 |
| B | Двигатель работает нормально, так как все показания в норме |
| C | двигатель работает на обедненной смеси так как очень низкий уровень кислорода |
| D | Двигатель работает на богатой смеси |
| E | двигатель работает на обедненной смеси так как очень низкий уровень угарного газа СО и углеводорода СН |
| Тапсырма/ Задание № 123 | Какой формы электрического сигнала вырабатывает индуктивные датчики при работе двигателя |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки задающего генератора. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Треугольное напряжение. |
| B | Прямоугольное напряжение. |
| C | Пилообразное напряжение. |
| D | Косинусоидальное напряжение |
| E | Синусоидальное напряжение. |
| Тапсырма/ Задание № 124 | Для каких целей у задающего диска индуктивного датчика коленчатого вала удалены два зубца |
| Тарау/Раздел | Диагностирование электронных систем автоматического управления. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки задающего генератора. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Определение начала отчета задающего диска, определение положения поршня в средней мертвой точки |
| B | Определение конца отчета задающего диска, определение положения поршня в нижней мертвой точки |
| C | Определение начала отчета задающего диска, определение положения поршня в верхней мертвой точки |
| D | Для уменьшения частоты выходного сигнала датчика и определения скорости коленчатого вала по пропущенным зубцам |
| E | Для работы датчика, так как без пропуска зубцов датчик работать не сможет |
| Тапсырма/ Задание № 125 | В какой момент генератор импульсов на основе эффекта Холла в распределителе зажигания создаст выходное напряжение? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки задающего генератора. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Чип датчика Холла не закрыт |
| B | Двигатель работает |
| C | Двигатель проворачивается |
| D | Чип датчика Холла закрыт |
| E | Чип датчика находится под давлением |
| Тапсырма/ Задание № 126 | В какой момент времени индуктивный генератор импульсов в распределителе зажигания не будет создавать выходное напряжение? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки задающего генератора. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Двигатель остановлен |
| B | Двигатель работает |
| C | Двигатель в режиме запуска |
| D | Двигатель аботает на максимальных оборотов |
| E | Двигатель перегружен |
| Тапсырма/ Задание № 127 | Какую форму сигнала должен показать осциллограф, подключенный к исправному датчику скорости колеса, во время движения автомобиля |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки задающего генератора. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Синусоидальный сигнал |
| B | Прямоугольные импульсы |
| C | Косинусоидальный сигнал |
| D | Высокое сопротивление |
| E | Низкое сопротивление |
| Тапсырма/ Задание № 128 | Что происходит с сигналом индуктивного датчика, когда увеличивается зазор между сердечником катушки и ротором? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки задающего генератора. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Частота сигнала уменьшается |
| B | Частота сигнала увеличивается |
| C | Амплитуда сигнала не меняется |
| D | Амплитуда сигнала уменьшается |
| E | Длительность сигнала увеличивается |
| Тапсырма/ Задание № 129 | В каких пределах изменяется напряжение электрического сигнала, большинства лямбда-датчиков во время работы на холостом ходе |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 0,1 и 0,2 В. |
| B | 0,2 и 0,8 В |
| C | 2,0 и 8,0 В |
| D | 0,8 и 2,0 В, |
| E | 2,0 и 12 В. |
| Тапсырма/ Задание № 130 | Во что преобразуется изменения давления на МАР-датчике относительного давления во впускном коллекторе? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A (дұрыс/верный) | Изменение выходного напряжения. |
| B | Изменение выходного сопротивления |
| C | Изменение выходного тока. |
| D | Стабильное значение. |
| E | Стабильную форму. |
| Тапсырма/ Задание № 131 | На двигателе, оборудованном электронной системой топливного впрыска, нагрузка на двигатель может быть определена по: |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчику лямбда-показателя |
| B | Датчику карты установок |
| C | Датчику температуры |
| D | Датчику относительного давления во впускном коллекторе |
| E | Датчику распределительному вала |
| Тапсырма/ Задание №132 | Сигнал какого из представленных датчиков является базовым для обогащения рабочей смеси при пуске двигателя |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Кислородный датчик |
| B | Датчик детонации |
| C | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| D | Расходомер воздуха (или датчик давления во впускном трубопроводе |
| E | Датчик положения дроссельной заслонки |
| Тапсырма/ Задание № 133 | Лямбда-датчик, установленный в системе выпуска, должен контролировать: |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Углеводород |
| B | Угарный газ. |
| C | Окиси азота. |
| D | Углекислый газ. |
| E | Кислород |
| Тапсырма/ Задание № 134 | Каким опорным напряжение питается датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а также какие имеет пределы изменения сигнала с исправного ДПДЗ при минимальном и максимальном открытии |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Опорное напряжение равно 12 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 4,5 В |
| B | Опорное напряжение равно 12 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 11,5 В |
| C | Опорное напряжение равно 5 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 12 В |
| D | Опорное напряжение равно 9 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 8,5В |
| E | Опорное напряжение равно 5 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 4,5 В |
| Тапсырма/ Задание № 135 | К каким последствиям приведет постоянный неизменный сигнал 3,8 В с датчика температуры охлаждающей жидкости (соответствует температуре -10 °С) после запуска двигателя |
| Тарау/Раздел | Раздел 3. Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Тема 3.2 Проверка датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Блок управления будет подавать обеднённую смесь, из-за достоянной работы на богатой смеси устанавливается код неисправности - низкий уровень сигнала датчика, кислорода - обедненная смесь |
| B | Блок управления постоянно подает в двигатель очень богатую смесь. Из-за постоянной работы на богатой смеси устанавливается код неисправности - высокий уровень сигнала датчика, кислорода - богатая смесь |
| C | Установится ошибка – высокий уровень датчика температуры |
| D | Блок управления будет подавать обеднённую смесь, Установится ошибка – низкий уровень датчика температуры |
| E | Двигатель не заведется из-за не допустимого сигнала датчика |
| Тапсырма/ Задание №136 | Какое из приведенных ниже высказываний, относящееся к расходомеру воздуха проволочного типа с нагреваемым чувствительным элементом является верным? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверка датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Расходомер измеряет массу впускаемого воздуха по изменению величины тока, необходимого для поддержания температуры чувствительного элемента постоянной. |
| B | Электрический ток подается к нагреваемой проволоке расходомера для того, чтобы она имела ту же температуру, что и впускаемый воздух. |
| C | Расходомер измеряет объем впускаемого воздуха по завихрению, которое образует поток воздуха. |
| D | Расходомер управляет величиной тока, изменяя сопротивление внутреннего варистора для поддержания температуры чувствительного элемента постоянной. |
| E | Расходомер измеряет объем воздуха за счет его нагрева |
| Тапсырма/ Задание № 137 | На какой из перечисленных датчиков не подается напряжение питания от блока управления |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверка датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчик положения коленчатого вала |
| B | Датчик температуры |
| C | Датчик положения дроссельной заслонки |
| D | Датчик относительного давления во впускном коллекторе |
| E | Датчик массового расхода воздуха |
| Тапсырма/ Задание № 138 | Какая комбинация датчиков и их функций из списка приведенных ниже является верной |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверка датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Масса воздуха на впуске – датчик положения дроссельной заслонки |
| B | Обороты двигателя – датчик кислорода |
| C | Обороты двигателя – датчик температуры |
| D | Количество впускаемого воздуха- датчик массового расхода |
| E | Остаточное содержание кислорода в выхлопных газах – датчик положения коленчатого вала |
| Тапсырма/ Задание № 139 | Назначение и способ проверки контактного датчика давления в рулевом гидроприводе |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверка датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | При полном повороте руля, давление уменьшается, контакты датчика замыкаются. Проверка с помощью гидрометра |
| B | При полном повороте руля, давление в возрастает, контакты датчика замыкаются. Проверка с помощью омметра |
| C | При повороте руля, давление изменяется, контакты датчика замыкаются с частотой поворота руля. Проверка с помощью частотомера |
| D | При повороте руля, давление не меняется. Контакты датчика замыкаются. Проверка с помощью амперметра. |
| E | Датчик давления в гидроприводе измеряет скорость поворота руля. Проверка частотомером |
| Тапсырма/ Задание № 140 | Какой из датчиков нельзя тестировать в режиме омметра |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверка датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Потенциометрические датчики |
| B(дұрыс/верный) | Датчиков на основе датчиков Холла |
| C | Индуктивные датчики |
| D | Емкостные датчики |
| E | Датчиков на основе термистора |
| Тапсырма/ Задание № 141 | Пьезоэлектрический датчик детонации преобразует вибрации двигателя в следующий отклик: |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверка датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | В изменение выходного тока |
| B | В изменение циклового наполнения цилиндра воздухом |
| C | В изменение сопротивления датчика |
| D | В изменение емкости датчика |
| E | В сигнал в виде напряжения на разных частотах |
| Тапсырма/ Задание № 142 | Какое утверждение из приведённых ниже высказываний относящихся к датчику скорости движения автомобиля верно |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверка датчиков. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Датчик скорости автомобиля измеряет частоту вращения коленчатого вала двигателя. |
| B | В некоторых моделях автомобилей в качестве сигнала для определения скорости автомобиля используется сигнал от датчиков скорости колес системы ABS. |
| C | В датчике скорости сигнал SPD переводится в цифровую форму и выводится на панель приборов. |
| D | Сигнал скорости подается к панели приборов для того, чтобы работал спидометр. |
| E | Датчик скорости необходим для определения частоты вращения коленчатого вала |
| Тапсырма/ Задание № 143 | Что представляет собой форсунка и какую функцию выполняет |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки исполнительных устройств. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Электроклапан для выполнения рециркуляции отработавших газов |
| B | Электродвигатель, регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| C | Электроклапан, регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| D | Шаговый электродвигатель для впрыска бензина в выпускной коллектор |
| E | Электроклапан, служат для впрыска бензина на впускные клапаны |
| Тапсырма/ Задание № 144 | От чего зависит объем подачи топлива, подаваемый в двигатель в инжекторном двигателе |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки исполнительных устройств. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Объем подачи топлива регулируется управлением бензонасоса |
| B | Объем подачи топлива регулируется длительностью времени подачи электрического тока к электромагнитной катушке топливной форсунки. |
| C | Объем подачи топлива регулируется величиной хода плунжера топливной форсунки. |
| D | Объем подачи топлива регулируется величиной электрического тока, подаваемого к электромагнитной катушке топливной форсунки. |
| E | Объем подачи топлива регулируется величиной давления топлива, подводимого к топливной форсунке. |
| Тапсырма/ Задание № 145 | По какому принципу управляется соленоид клапана рециркуляции выхлопных газов |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки исполнительных устройств. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | По принципу широтно-импульсной модуляции. |
| B | По принципу амплитудно-импульсной модуляции |
| C | По принципу частотно-импульсной модуляции |
| D | По принципу цифро-аналогово преобразования |
| E | По принципу аналого-цифрового преобразования |
| Тапсырма/ Задание № 146 | Каково назначение системы впуска с переменной геометрией (ACIS)? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки исполнительных устройств. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Изменение рабочей длины впускного коллектора для повышения мощности в более широком диапазоне. |
| B | Ослабление шума сгорания во впускном коллекторе для обеспечения бесшумной работы двигателя. |
| C | Ослабление шума сгорания в выпускном коллекторе для обеспечения бесшумной работы двигателя. |
| D | Для ускорения попадания воздуха |
| E | Изменение рабочей длины выпускного коллектора для понижения мощности в менее широком диапазоне. |
| Тапсырма/ Задание № 147 | Из приведённых ниже высказываний, относящихся к регуляторам холостого хода (ХХ), выберите утверждение, являющееся верным |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки исполнительных устройств. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Шаговый электродвигатель управляет направлением и величиной электрического тока, подаваемого к электромагнитной катушке для поворота клапана регулятора |
| B | Система электронной заслонки ETCS-i позволяет управлять режимом холостого хода при помощи дроссельной заслонки. |
| C | В регуляторе ХХ электромагнитного типа с вращающимся соленоидом клапан регулятора поворачивается в зависимости от полярности подаваемого электрического тока |
| D | Регулятор ХХ управляет режимом холостого хода, регулируя количество воздуха, проходящего через перепускной канал, в соответствии с сигналами, получаемыми от блока ECU двигателя |
| E | Регулятор ХХ регулирует величиной электрического тока количество топлива подаваемого в форсунки |
| Тапсырма/ Задание № 148 | Для чего используется широтно-импульсная модуляция при управление исполнительными механизмами |
| Тарау/Раздел | Раздел 3. Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Тема 3.3 Проверки исполнительных устройств. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Другим способом не возможно управлять исполнительными механизмами |
| B | Для быстрого включения и быстрого выключения исполнительных механизмов |
| C | Для выполнения диагностических функций в протоколе диагностики J1850 PWM (широтно-импульсной модуляции) |
| D | Изменение производительности исполнительного механизма, плавного изменения прикладываемой мощности |
| E | Широтно-импульсная модуляция не применяется для управления исполнительными механизмами |
| Тапсырма/ Задание № 149 | Как поведет себя заслонка при отказе электропривода электронной дроссельной заслонки: |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки исполнительных устройств. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Двигатель останавливается. |
| B | Дроссельная заслонка открыта примерно на 5% за счет усилия пружины. |
| C | Дроссельная заслонка открыта на 50%, обеспечивая функцию аварийного запуска двигателя. |
| D | Дроссельная заслонка удерживается открытой за счет подачи управляющего сигнала. |
| E | Дроссельная закрывается полностью, но двигатель работает в аварийном режиме |
| Тапсырма/ Задание № 150 | Какие действия диагностики относятся для тестирования исполнительных механизмов топливной системы |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки исполнительных устройств. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Измерение сопротивления форсунок, измерение напряжения питания форсунок 12 В поступающее с главного реле, измерение давления в топливной системе |
| B | Измерение частоты сигнала, вырабатываемой форсунками при впрыске, измерение мощности бензонасоса |
| C | Измерение компрессии в цилиндре, измерение сопротивления вакуумного регулятора давления топлива |
| D | Измерение сопротивления потенциометрического датчика дроссельной заслонки, измерение напряжения нагревателя датчика кислорода |
| E | Измерение сопротивления клапана рециркуляции отработавших газов, измерение напряжения на топливных форсунках |
| Тапсырма/ Задание № 151 | При проверке ключевых транзисторов, управляемых форсунками, при включенном зажигание напряжение на выходе ЭБУ должно составлять |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | 12 В |
| B | 5 В |
| C | 24 В |
| D | 9 В |
| E | 18 В |
| Тапсырма/ Задание №152 | Какие данные не используются для коррекции количества впрыскиваемого топлива? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| B | Сигнал с датчика температуры воздуха на впуске |
| C | Напряжение зажигания |
| D | Напряжение аккумуляторной батареи |
| E | Сигнал с датчика кислорода |
| Тапсырма/ Задание № 153 | При измерении напряжения внутреннего стабилизатора для питания датчиков, показания мультиметра должны составлять: |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | 9 В |
| B | 12 В |
| C | 3 В |
| D | 14 В |
| E | 5 В |
| Тапсырма/ Задание № 154 | Одна из форсунок двигателя подает бензин постоянно при включение зажигания, назовите какая может быть причина, ваши действия для устранения |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Отсутствие напряжения питания +12В на форсунке, проверить мультиметром подачу напряжения с главного реле |
| B | Пробой ключевого транзистора блока управления на питающую шину 12 В, проверка проводимости перехода эмиттер-коллектор, при большом сопротивление замена транзистора |
| C | Неисправная форсунка, проверить сопротивление тестером, при сопротивление более 25 Ом заменить |
| D | Неисправная форсунка, проверить сопротивление тестером, при сопротивление менее 25 Ом заменить |
| E | Пробой ключевого транзистора блока управления на массу, проверка проводимости перехода эмиттер-коллектор, при малом сопротивление замена транзистора |
| Тапсырма/ Задание № 155 | В электронном блоке управления вышла из строя цепь управления электромагнитным клапаном форсунки, первоочередные действия при ремонте |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Заменить форсунку |
| B | Заменить электронный блок управления |
| C | Разбирать блок управления для проверки ключевого транзистора |
| D | Проверить сопротивление обмотки катушки электромагнитного клапана форсунки на пробой |
| E | Проверить наличие напряжения на форсунке |
| Тапсырма/ Задание № 156 | Воздуховод за датчиком Массового расхода воздуха поврежден таким образом, что часть воздуха для образования топливовоздушной смеси поступает в двигатель, минуя датчик массового расхода. К каким последствиям приведет такая неисправность? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Сигнал с датчика положения дроссельной заслонки составит около 5В |
| B | Система управления двигателем добавит дополнительное количество топлива для компенсации; и ничего не изменится по сравнению с нормальным режимом. |
| C | Образование бедной смеси и ухудшение характеристик двигателя |
| D | Система управления двигателем сохранит режим работы с обратной связью по стехиометрическому составу ТВ-смеси. |
| E | Образование очень богатой смеси и ухудшение характеристик двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 157 | Какое утверждение из приведённых ниже высказываний, относящихся к системе управления двигателем является верным |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Датчики генерируют выходные сигналы для управления катушками зажигания |
| B | По сигналам, получаемым от ряда датчиков, блок управления двигателя управляет антиблокировочной системой |
| C | Приводы отрабатывают управляющие сигналы, получаемые от ряда датчиков. |
| D | В блоке управления двигателя на основе сигналов, получаемых от ряда датчиков, вычисляется угол опережения зажигания и длительность впрыскивания бензина и др. параметры. |
| E | Блок управления управляет датчиками на основе сигналов получаемых от различных исполнительных механизмов |
| Тапсырма/ Задание № 158 | Что произойдёт если в контуре источника опорного напряжения 5 В системы управления двигателем возникло короткое замыкание? |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Двигатель останавливается, поскольку электропитание к микропроцессору не подается. |
| B | Блок управления двигателем двигателя переходит в защитный (аварийный) режим, и автомобиль может двигаться только медленно. |
| C | Блок управления двигателем определяет наличие внутренней неисправности, при этом начинает мигать световой сигнализатор неисправностей (MIL). |
| D | Электропитание подается от других источников, поэтому автомобиль может двигаться в нормальном режиме. |
| E | Это не влияет на работу системы управления двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 159 | Что происходит в системе зажигания при подачи сигналов IGT- управляющего и IGF-сигнала с задающего каскада катушки зажигания с катушки |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Все сигналы IGT подаются к задающим каскадам одновременно. |
| B | При подаче от блока управления двигателя сигнал IGT подается к каждому из цилиндров в соответствии с порядком их работы. |
| C | При подаче сигнала IGT (положение ON) прекращается подача напряжения в первичную обмотку катушки зажигания |
| D | При подачи сигнала IGF на катушку прекращается иска в цилиндре |
| E | При поступлении сигнала IGF в блок ECU двигателя активируется диагностика встроенной защитной функции. |
| Тапсырма/ Задание № 160 | Для чего применяется и где располагается инерционный выключатель в автомобиле |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Применяется для отключение бензонасоса при аварии (переворачивании), располагается между блоком управления и реле/блоком управления бензонасоса |
| B | Применяется для отключения подачи бензина при аварии, располагается между блоком управления и форсунками |
| C | Применяется для отключения подачи бензина при аварии, располагается между бензонасосом и топливным фильтром |
| D | Применяется для отключения подачи сигналов зажигания при аварии, располагается между блоком управления и катушками зажигания |
| E | Инерционный выключатель в современных автомобилях не применяется |
| Тапсырма/ Задание № 161 | Какое утверждение, относящееся к управлению составом рабочей смеси с обратной связью, является верным |
| Тарау/Раздел | Тестирование элементов электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Проверки электронного блока управления и топливной системы. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | При получении блоком ECU сигнала от кислородного датчика о слишком богатой смеси, по сравнению с теоретически необходимой, сокращается длительность подачи топлива через топливные форсунки. |
| B | Управление составом рабочей смеси с обратной связью производится при открытие и закрытие дроссельной заслонки |
| C | Управление составом рабочей смеси с обратной связью производится при резком изменении условий работы двигателя. |
| D | Управление составом рабочей смеси с обратной связью производится для того, чтобы состав смеси всегда оставался теоретически необходимым. |
| E | Коррекция с обратной связью при помощи датчика A/F происходит попеременно при обогащении и обеднении рабочей смеси. |
| Тапсырма/ Задание № 162 | Каково назначение силового транзистора в генераторе? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | транзистор усиливает сигнал генератора |
| B | транзистор отключает ток возбуждения, если выходное напряжение слишком высокое (более 14.4 В). |
| C | транзистор отключает ток на выходе, если выходное напряжение слишком высокое (18 В). |
| D | транзистор выпрямляет переменный ток. |
| E | транзистор отключает ток возбуждения, если напряжение слишком низкое(5 В). |
| Тапсырма/ Задание № 163 | Где может быть неисправность при уменьшение напряжения бортовой сети более чем на 2 В при включение дополнительных нагрузок (фары, обогреватель) |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Неисправность в релейном блоке |
| B | Короткое замыкание в цепях дополнительных нагрузках |
| C | Неисправность в цепях пуска – стартера, реле стартера |
| D | Неисправность блока управления двигателя |
| E | Генератор либо регулятор напряжения бортовой сети |
| Тапсырма/ Задание № 164 | Основное назначение блока управления бортовой сетью используемого в современных автомобиля |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Блок для управления напряжением бортовой сети |
| B | Блок с большим количеством реле, меньшего размера для включения основными потребителями бортовой сети (лампы освещения, нагреватели, стеклоочистители и др) |
| C | Основной блок объединяющий блоки управления двигателем, трансмиссии и АБС |
| D | Уменьшение количества реле, управление одним электронным блоком основными потребителями бортовой сети (лампы освещения, нагреватели, стеклоочистители и др) |
| E | Блок управления стартером, генератором, системой зажигания |
| Тапсырма/ Задание № 165 | Какие основные преимущества имеют газоразрядные ксеноновые лампы перед галогеновыми |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Создается больший световой поток, потребляется меньшая мощность |
| B | Создается больший световой поток, при потреблении практически такой же мощности |
| C | Фары с газоразрядными лампами имеют значительный меньшую стоимость по сравнению с обычными |
| D | Фары с газоразрядными лампами значительней проще в изготовление по сравнению с галогеновыми |
| E | Фары с газоразрядными лампами работают от блока высокого напряжения, а галогеновые от напряжения бортовой сети |
| Тапсырма/ Задание № 166 | Какое назначение имее сглаживающий конденсатора в бортовой сети |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Конденсатор служит для сглаживания колебаний напряжения при включении мощных токовых нагрузок |
| B | Конденсатор служит для сглаживания колебаний напряжения при пуске двигателя от стартера, в момент уменьшения напряжения |
| C | Конденсатор служит для сглаживания колебаний напряжения на выходе генератора, он необходим для снижения электрических и акустических помех. |
| D | Конденсатор служит для питания блока управления при отключенной аккумуляторной батареи |
| E | Конденсатор служит для сглаживания импульсов работы форсунок |
| Тапсырма/ Задание № 167 | В зависимости от интенсивности окружающего света система автоматического управления освещением включает: |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Сначала габаритные огни, затем фары головного света |
| B | Только задние габаритные огни |
| C | Противотуманные фонари, затем фары |
| D | Сначала фары, затем задние габаритные огни |
| E | Только фары |
| Тапсырма/ Задание № 168 | Автоматическая система управления корректором фар AHLS использует сигнал скорости автомобиля для |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Избеганию коррекции при медленном ходе либо остановке |
| B | Коррекции положения света фар при замедлении |
| C | Коррекции положения света фар при разгоне |
| D | Избегания коррекции положения света фар при разгоне |
| E | Коррекцию света задних габаритных огней |
| Тапсырма/ Задание № 169 | Каково напряжение поджига газоразрядной лампы высокой интенсивности? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 100 В |
| B | 20 кВ |
| C | 5 В |
| D | 220 В |
| E | 12 В |
| Тапсырма/ Задание № 170 | Какие входные сигналы не использует маршрутный компьютер для вычисления среднего расхода топлива? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Сигнал массового расхода воздуха |
| B | Сигнал скорости автомобиля |
| C | Сигнал уровня топлива в баке |
| D | Сигнал нагрузки на двигатель |
| E | Сигнал впрыска топлива |
| Тапсырма/ Задание № 171 | В электронной системе управления Положение наружного зеркала заднего вида сохраняется в: |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Электронном блоке управления IMS сиденья |
| B | Электронном блоке управления ЭБУ двигателя |
| C | Контроллере коробки передач |
| D | Контроллере багажника |
| E | Электронном блоке управления АБС |
| Тапсырма/ Задание № 172 | Каким образом при движение подается питание на электромагнитный клапан системы электроусилителя руля EPS с управлением? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | При езде на разных оборотах ток на электромагнитный клапан усилителя подается одинаковый |
| B | При низкой скорости автомобиля на электромагнитный клапан усилителя подается ток наибольшей силы. |
| C | При низкой скорости автомобиля на электромагнитный клапан усилителя напряжение не подается. |
| D | При высокой скорости автомобиля на электромагнитный клапан усилителя подается ток наибольшей силы. |
| E | При высокой скорости автомобиля на электромагнитный клапан усилителя напряжение не подается. |
| Тапсырма/ Задание № 173 | Для каких целей используется фотодатчик в бортовой сети |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Для отслеживания пешеходов перед автомобилем для своевременного включение системы торможения |
| B | Для определения температуры и управления климатической системой автомобиля |
| C | Для определения расстояния до объекта в парковочных датчиках |
| D | Для отслеживания освещённости и управления двигателя в ночном или дневном режиме |
| E | Для определения освещенности в системе автоматического управления наружного освещения |
| Тапсырма/ Задание № 174 | Сигнал какого типа поступает с концевых выключателей дверей при открытие двери? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Сигнал 12 В |
| B | Сигнал переменной скважности |
| C | Сигнал 5 В |
| D | Сигнал массы |
| E | Сигнал мультиплексной шины |
| Тапсырма/ Задание № 175 | Если переключатель выбора наружных зеркал заднего вида установлен в среднее положение, система помощи при парковке регулирует: |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Сервисное обслуживание систем помощи водителю. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Положение салонного зеркала |
| B | Положение обоих наружных зеркал |
| C | Положение правого наружного зеркала |
| D | Не регулирует положения зеркал |
| E | Положение левого наружного зеркала |
| Тапсырма/ Задание № 176 | На каком принципе основан ультразвуковой датчик парковки |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Сервисное обслуживание систем помощи водителю. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчик использует прямой и обратный пьезоэффект для передачи и приема колебаний |
| B | В датчике используется емкостной передатчик и индуктивный приемник колебаний |
| C | В датчике используется индуктивный передатчик и емкостной приемник колебаний |
| D | В датчике используется пьезоэффект для создания колебаний и индуктивный динамичный приемник (микрофон) |
| E | В датчике используется электродиначеский излучатель в качестве передатчика и пьезоэлектрический приемник (микрофон) |
| Тапсырма/ Задание № 177 | На каком принципе основан датчик дождя и его основное применение |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Сервисное обслуживание систем помощи водителю. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчик представляет собой индуктивный датчик, индуктивность которого изменяется в зависимости от интимности дождя |
| B | Датчик представляет собой электроконтактный зонд, сопротивление которого зависит от интенсивности дождя |
| C | Датчик представляет собой емкостной датчик емкость которого изменяется в зависимости от интимности дождя |
| D | Датчик излучает через ветровое стекло инфракрасный свет и постоянно измеряет степень его отражения, |
| E | В датчике использован ультразвуковой излучатель и приемник, в зависимости от интенсивности дождя измеряется степень отражения колебаний |
| Тапсырма/ Задание № 178 | Каким образом напряжение бортовой сети поддерживается в установленных пределах |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Сервисное обслуживание систем помощи водителю. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Ток отдачи генераторной установки безгранично возрастает с увеличением частоты вращения двигателя, поэтому установлен токоограничивающий резистор |
| B | Регулятор напряжения поддерживает на постоянном уровне напряжение генераторной установки при изменении частоты вращения двигателя и изменении включённой нагрузки |
| C | На панели прибора установлена контрольная лампа заряда аккумулятора, которая стоит в цепи генератора, с помощью которой стабилизируется напряжение сети |
| D | Регулирование напряжения генератора осуществляется за счёт бесступенчатого изменения частоты вращения ротора |
| E | Регулирование напряжения генератора осуществляется с помощью импульсного реле в цепи трехфазного выпрямителя |
| Тапсырма/ Задание № 179 | Основное назначение адаптивного круиз контроля |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Сервисное обслуживание систем помощи водителю. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Слежение за препятствиями с помощью инфракрасных датчиков и принудительное торможение |
| B | Поддержание заданной скорости автомобиля с помощью электродвигателя |
| C | Слежение за препятствиями с помощью ультразвуковых датчиков и принудительное торможение |
| D | Слежение за впереди идущими автомобиля с помощью радиолокационного датчика, и изменение скорости при необходимости |
| E | Для выполнения экстренного торможения в случае отсутствия реакции у водителя |
| Тапсырма/ Задание № 180 | В каком диапазоне работает радары для определения расстояния и скорости движения в адаптивных системах круиз-контроля |
| Тарау/Раздел | Раздел 4. Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Тема 4.3 Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Дециметровый диапазон, 750-840 МГц |
| B | Сантиметровый диапазон, 7-9 ГГц |
| C | Миллиметровый диапазон, 74-76 ГГц |
| D | Метровом диапазоне 74-95 МГц |
| E | Декаметровый диапазон 7,4-9,6 Мгц |
| Тапсырма/ Задание № 181 | В каких случаях проверяют генераторную установку |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Сервисное обслуживание систем помощи водителю. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Проверка генераторной установки выполняется при возникновении неисправности системы электроснабжения. При этом устанавливают, является ли причиной неисправности аккумуляторная батарея или генераторная установка. |
| B | Проверку генераторной установки производится если автомобиль не может завестись от ключа зажигания |
| C | Проверку генераторной установки без нагрузки следует проводить при условии, что ток нагрузки не превышает 30 А. |
| D | Если параметры генераторной установки во время проверки без нагрузки ниже установленного значения, то вероятной причиной неисправности является регулятор напряжения. |
| E | Генераторную установку проверяют если не работают фары головного света либо звуковой сигнал |
| Тапсырма/ Задание № 182 | Для того чтобы радиоприемник прервал прием передачи и начал вещание транспортных объявлений, он должен получит сигналы, описанные как: |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | FM |
| B | AM |
| C | RDS |
| D | CD |
| E | PC |
| Тапсырма/ Задание № 183 | Грязную головку магнитофона аудиосистемы следует очистить с помощью: |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | Изопропилового спирта |
| B | Керосина; |
| C | Травящего раствора; |
| D | Ацетона |
| E | Водой |
| Тапсырма/ Задание № 184 | Какие из следующих каскадов являются общими для приемников AM и ЧМ? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | Усилитель высокой частоты |
| B | Детектор |
| C | Усилитель низкой частоты |
| D | Гетеродин |
| E | Усилитель промежуточной частоты |
| Тапсырма/ Задание № 185 | Тюнер аудиосистемы не работает во всех диапазонах , отсутствует звук в обоих каналах. Возможная причина |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | неисправность УНЧ |
| B | отсутствие питания общего тракта АМ-ЧМ |
| C | неисправность АМ и ЧМ детекторов |
| D | отсутствие питания УВЧ |
| E | неисправности ФПЧ |
| Тапсырма/ Задание № 186 | Не работает УКВ (FМ) диапазон аудиосистемы. Возможная причина |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | неисправность УНЧ |
| B | нет управляющего сигнала включения диапазона УКВ (FМ) |
| C | неисправность ЧМ детектора |
| D | неисправность гетеродина |
| E | неисправности ФПЧ |
| Тапсырма/ Задание № 187 | Тюнер аудиосистемы работает (прослушиваются шум эфира), но нет перестройки по частоте. Возможная причина |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | неисправность детектора |
| B | неисправность УПЧ |
| C | неисправность радиочастотных трактов диапазонов |
| D | отсутствие напряжения питания на блоке УВЧ |
| E | неисправность ФПЧ |
| Тапсырма/ Задание № 188 | Не работают диапазоны тракта АМ: ДВ(LW), СВ(МW) и КВ(SW). Возможная причина |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | неисправность УПЧ |
| B | неисправность УВЧ |
| C | неисправность гетеродина и преобразователя частоты |
| D | неисправность коммутатора АМ/ЧМ |
| E | неисправность АМ детектора |
| Тапсырма/ Задание № 189 | Частота звука составляет… |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | 2-10МГц |
| B | 20-20кГц |
| C | 10-100МГц |
| D | 100-1кГц |
| E | 20-120кГц |
| Тапсырма/ Задание № 190 | Носителями акой информацией являются аудио-видеокассеты |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | магнитной |
| B | электронной |
| C | оптической |
| D | проводной |
| E | полупроводниковой |
| Тапсырма/ Задание № 191 | Производится монофоническое воспроизведение фонограмм в УКВ (FM) диапазоне. Возможная причина |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | малый уровень принимаемого сигнала |
| B | неточная настройка на радиостанции |
| C | неисправность схемы стереодекодера |
| D | неисправность блока УВЧ |
| E | неисправность избирательных цепей тракта промежуточной частоты |
| Тапсырма/ Задание № 192 | Носителем какой информацией являются CD диски |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | магнитной |
| B | электронной |
| C | оптической |
| D | проводной |
| E | полупроводниковой |
| Тапсырма/ Задание № 193 | Не вращается компакт-диск, возможная причина? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | Ток стирания-подмагничивания значительно отличается от номинального |
| B | Неисправность схемы защиты от биений |
| C | Нет сигнала на включение микросхемы обработки сигналов |
| D | Не работает генератор тока стирания-подмагничивания |
| E | Неисправность элементов в цепях управления электродвигателя вращения компакт- диска или отказ самого электродвигателя |
| Тапсырма/ Задание № 194 | Дископриемник аудиосистемы не принимает и не вытаскивает диски. Возможная причина |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | отсутствие управляющих сигналов на соответствующих выводах системного контроллера при включении режимов загрузки-выгрузки |
| B | неисправность элементов в цепях управления электродвигателя вращения стола (лифтового механизма) |
| C | неисправность элементов в цепях управления электродвигателя вращения компакт-диска |
| D | неисправность элементов в цепях управления электродвигателем загрузки-выгрузки или отказ самого электродвигателя |
| E | неисправности фотосенсоров, контролирующих наличие компакт-дисков |
| Тапсырма/ Задание № 195 | Тюнер не работает во всех диапазонах , отсутствует звук в обоих каналах. Возможная причина |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | отсутствие питания общего тракта АМ-ЧМ |
| B | неисправность УНЧ |
| C | неисправность АМ и ЧМ детекторов |
| D | отсутствие питания УВЧ |
| E | неисправности ФПЧ |
| Тапсырма/ Задание № 196 | Основное отличие мощных автомобильные усилителей (более 100Вт) от маломощных усилителей, входящих в состав штатной аудиосистемы обусловлено |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | Использованием более мощных транзисторов |
| B | Наличием инвертора для уменьшения напряжения питания мощного усилителя, так как при этом достигается больший ток для увеличения мощности |
| C | Наличием инвертора для повышения напряжения питания мощного усилителя, так как он не может выдавать высокую мощность при напряжении 12 в |
| D | Наличием активного фильтра для выделения низких частот для сабвуфера |
| E | Большими размерами радиатора усилителя |
| Тапсырма/ Задание № 197 | Какой видеоэкран мультимедийной аудиосистемы имеет поляризатор |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Аудиосистемы, устройство и ремонт. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | ЖК |
| B | ЭЛТ |
| C | Плазма |
| D | Светодиодный |
| E | лазерный |
| Тапсырма/ Задание № 198 | Какая схема приемника используется в сотовых телефонах, радиотелефонах? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт средств связи. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Супергетеродинная |
| B | Прямого преобразования |
| C | Детекторная |
| D | Инфрадинная |
| E | Упрощенная |
| Тапсырма/ Задание № 199 | Какой вид связи используется в сотовых телефонах? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт средств связи. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Полудуплексная связь |
| B | Дуплексная связь |
| C | Односторонняя связь |
| D | Проводная связь |
| E | Симплексная связь |
| Тапсырма/ Задание № 200 | Какова структура системы сотовой связи? |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт средств связи. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Центр коммутации, базовые станции, подвижные станции |
| B | Базовая станция, центры коммутации, подвижные станции |
| C | Подвижная станция, базовая станции, ретрансляторы |
| D | Телефонная сеть общего пользования, подвижная станция |
| E | Телефонная сеть общего пользования, центр коммутации |