| «Киімді модельдеу және құрастыру» ӘЦК қаралды және мақұлданды Рассмотрены и одобрены ЦМК «Моделирования и конструирования одежды» Хаттама / протокол № 12 «6»05.2020 ж/г ӘЦК төрағасы / Председатель ЦМК ________________ Ягодкина. С.В | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары Заместитель директора по УР ____________ Передерий Е.А. «__»мамыр/мая 2020 ж/г |
| --- | --- |

Мамандығы /Специальность:1211000 «Тігін өндірісі және киімді үлгілеу» «Швейное производство и моделирование одежды»

Біліктілігі/Квалификация:          121108 3    «модельер-конструктор»

курс: II                                          Топ/группа: МК-21

«Тігін өндірісінің технологиясы» пәнінен емтихандық тест тапсырмалары

Экзаменационные тестовые задания по предмету «Технология швейного производства»

1. Киімнің утилитарлы функциясы келесі функцияларды қамтиды:

- Практикалық, қорғаныш, гигеналық

- Діни, кәсіби, символдық

- Кәсіби, гигиеналық

- Көркем, шығармашылық, эстетикалық

- Эстетикалық, қорғаныш

2. Кәсiпорын өндiретiн өнiмнiң кез келген объектiсi немесе жиынтығы:

- бұйым

- бөлшектер

- түйіндер

- үлгілер

- экземплярлар

3. Тұтас немесе құрамдас тігін бұйымдарының бөлігі:

- бөлшектер

- бұйым

- түйіндер

- үлгілер

- экземплярлар

4. Бірнеше бөліктен тұратын тігін бұйымдарының бөлігі:

бөлшектер

- түйін

- бұйым

- үлгілер

- экземплярлар

- бөлшектер

5. Өнеркәсіптік талаптарға қойылатын талаптар:

- технологиялылық, үнемділік

- техникалық, эстетикалық

- әлеуметтік, функционалдық

- техникалық, гигиеналық

- функционалдық, үнемділік

6. Киімге қойылатын талаптар:

- тұтынушылық, өндірістік

- технологиялық, экономикалық

- тұтынушылық, технологиялық

- технологиялық, өнеркәсіптік

- пайдалану, технологиялық

7. Киімнің қабатының астындағы жылуды сақтау, ауа алмасу қасиеттерін қамтамасыз етеді

- гигиеналық талаптары

- пайдалану талаптар

- техникалық талаптар

- эстетикалық талаптар

- экономикалық талаптар

8. Үлгі үшін әзірленген нормативтік-техникалық құжаттама:

- техникалық сипаттамасы

- ССТ

- СТК

- техникалық шарттар

- РСТ

9. Нақты өнімге қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік-техникалық құжаттама:

- ТШ.

- техникалық сипаттамасы

- ССТ

- СТК

- МСТ

10. Республикалық және жергілікті барлық кәсіпорындар мен ұйымдар үшін міндетті нормативтік-техникалық құжаттама:

- РСТ

- ТШ.

- техникалық сипаттамасы

- ССТ

- СТК

- МСТ

11. Біріктіргіш тігістерге жатады:

- Сырып тігу

- Қайырып тігу

- Жиектеу

- Жапсырып тігу

- Бедерлі

12. Шеттік тігістерге жатады:

- Жиектеу

- Айырып тігілген

- Сырып айыра үтіктелген

- Бедерлі

- Жапсырып тігу

13. Безендіру тігісі:

- Бедерлі

- Айырып тігілген

- Жиектеу

- Қайырып тігу жабық қиықпен

- Әдіптелген жиекті тігіс

14.  Бір жолақ мата немесе тесмамен кескінді безендіру үшін немесе оның сетінемес

үшін

- Шеткі тігіс

- Жөрмеу

- Сырып тігу

- Бастырмалы тігіс

- Айырып тігу

15. Трикотаж кенептерден жасалған бұйымдарды өңдегенде қандай инені қолданады

- ине ұшы дөңгеленген болу керек

- әдеттегідей, сырт киімде қолданғандай

- ине ұшы конусты болу керек

- ине ұшы күректей болу керек

- ине ұшы ілмекпен болу керек

16. Киім дайындау процесінің негізгі кезеңдеріне қандай кезеңдер жатады

- киімді жаппай дайындау жатады

- материалдарды пішуге дайындау

- моделін жасау, конструкция

- бұйымды тігу және оны өңдеу

- лекало дайындау

17. Эксперименталды цехының қызметкерлердің функциялары:

- үлгіні тексеру, көбейту және дайындау

- матаны қабылдау және сақтау

- маталарды тосеу

- матаның бөлшектерін өлшеу және оларды сұрыптау

- кесу сапасын бақылау

18. Бөлшектерді оймалы қиықтармен уақытша біріктіру

- Қондырып көктейді

- Көктейді

- Бүгіп көктейді

- Қадайды

- Торлайды

19. Қол жұмыстарын жасаған кезінде қайшы қайда болуы керек

- қол құралдарына арнаған қорапта болады

- үстелдің шетінде

- тігіншінің қалтасында

- орындықта

- үстелдің ортасында

20. Қайырылған бөлшектердің шетін жасырын бекіту

- Қайырып іліп көктейді

- Қадайды

- Қондырып көктейді

- Бүгіп көктейді

- Торлайды

21. Барқыттан жасалған бұйымдарды көктеу

- Жиі қайталанатын тепшімдерді екі тігіммен тігеді

- Сирек кездесетін тепшімдерді бір тігіммен тігеді

- Сирек кездесетін тепшімдерді екі тігіммен тігеді

- Қадайды

- Жиі қайталанатын тепшімдерді бір тігіммен  тігеді

22. Тігу инелердiң және жiптердiң тозуына, тепшімдердің тығыздығына әсер етуі мүмкін:

- Маталардың түрі мен қасиеттері

- Тігімдегі тепшімдердің жиілігі

- Тігілген маталардың қабаттарының саны

- Тігімдегі тепшімдердің жиілігі, маталардың қабаттарының саны

- Маталардың түрі және тігілген маталардың қабаттарының саны

23. Арнайы киімдегі тігістердің негізгі қасиеттері:

- механикалық және пайдалану қасиеттері

- эстетикалық және деформациялық

- экономикалық және эстетикалық

- тігімдердің сөгілуі және төзімділігі

- тігістің құрылымы және матадағы тігіс ені

24. Тұрмыстық киімдегі тігістердің сапасының көрсеткіштерінің маңызы

- эстетикалық және деформациялық

- экономикалық және эстетикалық

- механикалық және экономикалық

- тігімдердің сөгілуі және төзімділігі

- тігістің құрылымы және матадағы тігіс ені

25. Біріккен тігістердің ең маңызды көрсеткіштері:

- Жалғыз жүктемелердің әсерінен жіптік тігістердің төзімділігі  мен созылуы

- Деформациялық және эстетикалық көрсеткіштер

- Тігістің құрылымы және матадағы тігіс ені

- Тігімдердің сөгілуі және төзімділігі

- Төзімділігі  мен созылуы

26. Әшекей тігімдер мен тігістердің ең маңызды көрсеткіштері:

- Деформациялық және эстетикалық көрсеткіштері

- Төзімділігі  мен созылуы

- Тігімдердің сөгілуі және төзімділігі

- Тігістің құрылымы және матадағы тігіс ені

- Жалғыз жүктемелердің әсерінен жіптік тігістердің төзімділігі  мен созылуы

27. Инешаншымдардың, тігімдердің және тігістердің классификациясына 100-ші сыныптағы инешаншымдарға біріктірілген:

- қарапайым бір жіпті

- қол тігістері

- екіжіпті шөлмекті

- шетін торлау

- көп жіпті жалпақ тізбекті тігістер

28. Тігімдердің және тігістердің классификациясы 200-ші сыныптағы инешаншымдарға   біріктірілген:

- қол тігістері

- қарапайым біржіпті

- екіжіпті шөлмекті

- шетін торлау

- көп жіпті жалпақ тізбекті тігістер

29. Тігімдердің және тігістердің классификациясы 300-ші сыныптағы инешаншымдарға   біріктірілген:

- екіжіпті шөлмекті

- қол тігістері

- қарапайым біржіпті

- көпжіпті жалпақ тізбекті тігістер

- шетін торлау

30. Тігімдердің және тігістердің классификациясы 400-ші сыныптағы инешаншымдарға  біріктірілген:

- екіжіпті, көпжіпті және жоғарғы жіпсіз жалпақ тізбекті тігістеріміз

- шетін торлау

- көпжіпті жалпақ тізбекті тігістер жоғарғы жіппен

- екіжіпті шөлмекті

- қол тігістері

31. Тігімдердің және тігістердің классификациясы 500-ші сыныптағы инешаншымдарға   біріктірілген:

- шетін торлаймыз

- көпжіпті жалпақ тізбекті тігістер жоғарғы жіппен

- екіжіпті, көпжіпті және жоғарғы жіпсіз жалпақ тізбекті тігістер

- қарапайым біржіпті

- екіжіпті шөлмекті

32. Тігімдердің және тігістердің классификациясы 600-ші сыныптағы инешаншымдарға біріктірілген:

- көпжіпті жалпақ тізбекті тігістер жоғарғы жіппен тігеміз

- екіжіпті, көпжіпті және жоғарғы жіпсіз жалпақ тізбекті тігістер

- екіжіпті шөлмекті

- екі жіпті біржолақты түзу тізбекті

- шетін торлау

33. Кез-келген матадан, былғарыдан, теріден әрлеу тігісін жасауға 301 инешаншымдар типі бөлшектерді қосу үшін қолданылады:

- екіжіпті біржолақты түзу шөлмекті тігісті

- біржіпті біржолақты түзу тізбекті

- екіжіпті біржолақты түзу тізбекті тігістері

- көпжіпті жалпақ тізбекті тігістер

- екіжіпті біржолақты зигзагтәрізді шөлмекті

34. 401 инешаншым типі трикотаж кенептерден жасалған бөлшектерді біріктіруге және әрлеуіш тігістерді орындауға пайдаланады:

- екіжіпті біржолақты түзу тізбекті тігісі

- екіжіпті біржолақты түзу шөлмекті

- біржіпті біржолақты түзу тізбекті

- үшжіпті торланған  тізбекті тігісі

- екіжіпті иректәрізді тізбекті

35. Теріден жасалған бөлшектерді біріктіру үшін 501-ші инешаншым типі қолданылады:

- біртігісті торланған тізбекті

- екіжіпті иректәрізді тізбекті

- екіжіпті біржолақты иректәрізді шөлмекті

- үшжіпті торланған  тізбекті

- біржіпті жасырын тізбекті

36. Қалта астары – бұл бөлшек

- қалтаның ішкі бөлшегі

- қалтаның созылмауын сақтап тұрады

- кесіктің астыңғы жағын безендіріп тұрады

- кесіктің үстіңгі жағын безендіріп тұрады

- қалтаның аузындағы астарды жауып тұрады

37. Көмкерме әдіп - бұл қалтаның бөлшегі

- қалтаның аузындағы астарды жауып тұрады

- кесіктің үстіңгі жағын безендіріп тұрады

- кесіктің астыңғы жағын безендіріп тұрады

- қалтаның ішкі бөлшегі

- қалтаның созылмауын сақтап тұрады

38.  Қақпақша – бұл қалта бөлшегі

- кесіктің үстіңгі жағын безендіріп тұрады

- қалтаның аузындағы астарды жауып тұрады

- кесіктің астыңғы жағын безендіріп тұрады

- қалтаның ішкі бөлшегі

- қалтаның созылмауын сақтап тұрады

39.  Матаны кеспес бұрын

- Декатирлейді

- Айыра үтіктейді

- Жатқыза үтіктейді

- Парлайды

- Жия үтіктеу

40. Тігудегі ЫЖӨ нің атауы

- Процесс ішіндегі ЫЖӨ

- Бастапқы ЫЖӨ

- Нақты ЫЖӨ

- Аралық ЫЖӨ

- Парлау

41.  Бөлшекті ЫЖӨ мен созу қалай аталады

- Тарту

- Жатқыза үтіктеу

- Айыра үтіктеу

- Баса үтіктеу

- Жия үтіктеу

42.  Ең аз ылғалдықты күш салмай нені үтіктейді

- Штапельді және вискозды матаны

- Бархаттан

- Жібек матаны

- Тарту

- Жүн матаны

43. Ылғалдаусыз үтіктелетін мата:

- Жібек

- Қағаз мақта

- Зығырлы

- Жартылай жүн

- Жүн

44. Сөгілуден қорғайтын тігіс -

- Торлау

- Сырып тігу

- Қосып тігу

- Айырып тігу

- Бастырып тігу

45. Бір жолақ мата немесе тесмамен кескінді безендіру үшін немесе оның сетінемес үшін -

- Жиектеу

- Жөрмеу

- Сырып тігу

- Бастырмалы тігіс

- Айырып тігу

46. Беттестіріліп тігілген екі бөлшектін қиықтарын жатқыза үтіктеп үстінен бастыра тігу -

- Бастырмалы тігіс

- Қосып тігуі

- Жөрмеп тігуі

- Айырып тігеді

- Сырып  тігеді

47. Бөлшектің бүктелген шетін бекіту

- Бүгіп тігеді

- Бастырып тігу

- Қосып тігу

- Айырып тігу

- Қондырып тігу

48. Киім тіккенде астыңғы матаны үстіңгісінен жылжытып отыру

- Қондырылуы

- Тартылуы

- Созылуы

- Дефармациялауы

- Қысқартылуы

49. Тігісті орындағаннан кейін тігіс жіптерінің қысымынан маталар деформацияланып қысқаруын не деп атаймыз

- Тартылуы

- Қондыру

- Қысқарту

- Дефармация

- Қысылу

50. Өңделген бөлшектерді жылтырдан және күйгеннен қорғайтын арнайы құрылғы

- үтіктеуге арналған матамыз

- қалыптар

- қазықшалар

- престің жастығы

- манекен

51. Ылғалды жылумен өңдеу жұмыстарын орындаудың техникалық шарттарына сәйкес үтіктеуге арналған мата

- Зығыр, мақта

- Вискозалар

- Жібек маталары

- Жүн маталары

- Жартылай жүндер

52. ЫЖӨ режимін таңдау неге байланысты

- Матаның талшық құрылымына байланысты

- Мата түсіне

- Бұйым бөлшектерінің өлшеміне

- Мата қабаттарына

- Бұйым көлеміне

53. Бөлшектің шетінің қалыңдығын ЫЖӨ азайтудың атауы

- Үтіктеу

- Тарту

- Жия үтіктеу

- Жатқыза үтіктеу

- Парлау

54. Жылтырды жою үшін қойылатын ЫЖӨ процесі

- Парлау процесі

- Үтіктеу

- Жатқыза үтіктеу

- Буландыру

- Престеу

55. Бұйымды тіккен кезде орындалатын ЫЖӨ операциялары

- Процесс ішіндегі ЫЖӨ

- Бастапқы ЫЖӨ

- Нақты ЫЖӨ

- Аралық ЫЖӨ

- Парлау

56. Бөлшектің шетін ЫЖӨ арқылы созу қалай аталады

- Тарта үтіктейді

- Жатқыза үтіктеу

- Айыра үтіктеу

- Баса үтіктеу

- Жия үтіктеу

57. Қандай матаны ең аз ылғалдықта және созуға күш салмай  үтіктейді?

- Штапельді, вискозды

- Бархат матаны

- Жібек матаны

- Мақта матаны

- Жүн матаны

58. ЫЖӨ техникалық шарттары бойынша ылғалданбайтын маталар

- Жібек маталары

- мақта

- зығыр

- жартылай жүн

- жүн

59. ЫЖӨ техникалық шарттары бойынша ылғалданбайтын маталар

- Ацетатты, вискозды

- Мақта

- Жартылай жүн

- Зығыр

- Джинсалық

60. ЫЖӨ параметрлері:

- ылғалдандыру, температура, қысымы

- температура, қуат, жылдамдық

- қысым, уақыт, температура, қуат

- ылғалдандыру, қуат, температура, уақыт

- тығыздығы, қысым, уақыт, ылғалдылық

61. Операциялардың қайсысы ЫЖӨ операцияларымен байланысты:

- жия үтіктеу, соза үтіктеу, булау

- көктеу, көмкеріп көктеу, бүгіп көктеу

- сырып тігу, қондыру, бүгіп тігу

- жиектеу, шалып тігу, торлау

- декатирлеу, қондыру, сырып тігу

62. Матаның кейінгі шөгуін болдырмау үшін қандай ЫЖӨ операциясын орындау керек?

- Декатирлеу

- Айыра үтіктеу

- Жия  үтіктеу

- Жатқыза үтіктеу

- Булау операциясы

63. Үтіктің қызу дәрежесін қалай тексереді?

- Үтіктеуге арналған матаны ылғалдандырып, үтікпен үстінен жүргізеді

- су саусақпен үтіктің бүйір бетіне тигізіп

- су саусақпен үтіктің табанына тигізіп

- үтікке суды шашып

- Үтікті су контейнеріне қойып

64. Бұйымның негізгі бөлшектерін толық қатырмалауды қалай атайды

- Фронтальды қатырмалайды

- Аймақты қатырмалау

- Локалды қатырмалау

- Қатырмалау

- Желімді біріктіру

65. Бұйымның негізгі бөлшектерін белгілі бір жерлерін қатырмалап қосу қалай аталады?

- Аймақты қатырмалайды

- Фронтальды қатырмалайды

- Желімді біріктіру

- Локалды қатырмалау

- Қатырмалайды

66. Негізгі бөлшектің бөліктерін қатырмаларлау дегеніміз-

- Локалды қатырмалау

- Аймақты қатырмалайды

- Фронтальды қатырмалайды

- Желімді біріктіру

- Қатырмалайды

67. Бұйымның негізгі бөлшектері

- негізгі матадан пішілген алдыңғы, артқы бойлары, жең

- негізгі және астарлы матадан пішілген алдыңғы, артқы бойлары

- негізгі және астарлы матадан пішілген алдыңғы, артқы бойлары, жең

- астарлы матадан пішілген алдыңғы, артқы бойлары, жең, жаға

- негізгі және астарлы матадан пішілген алдыңғы, артқы бойлары, жаға

68. Негізгі бөлшектің бөліктерін желімді матааралыкпен қатырмалау дегеніміз

- Локалды қатырмалау

- Аймақты қатырмалау

- Фротальды қатырмалау

- Бөліктеп қатырмалау

- Секторлы қатырмалау

69. Ені 10 мм және ұзындығы әр түрлі желімді матааралық

- жиектер

- бойлама

- әдіп

- көмкерме әдіп

- қақпақша асты

70. Бархат матаны қалай қатырмалайды

- Бөлшектің жабық жерлерін.

- Бөліктерін

- Бөлшектерді толық қатырмалайды

- Қатырмаланбайды

- Секторларын

71. Жапырақшамен нені өңдейді?

- қиықтың төменгі жағын өңдейді

- қалтаның ішкі бөлігі болып табылады

- қалтаны созылудан қорғайды

- қиықтың жоғарғы жағын өңдейді

- кіріс деңгейінде қалтаның астарын жабады

72. Қақпақшамен нені өңдейді?

- қиықтың жоғарғы жағын өңдейді

- кіріс деңгейінде қалтаның астарын жабады

- қиықтың төменгі жағын өңдейді

- қалтаның ішкі бөлігі болып табылады

- қалтаны созылудан қорғайды

73. Иық тігісінде орналасқан бұйымның ұсақ бөлігі

- погондар

- хлястик

- белдік ұстағыш

- пата

- белдік қиықтың жоғарғы жағын өңдейді

74. Белдік ұстатуға арналған бөлшек

- белдік ұстағыш

- погондар

- хлястик

- белдік қиықтың жоғарғы жағын өңдейді

- пата

75. Бел немесе бөксе сызықтарын бақылау немесе бекіту үшін не қолданады?

- белдіктер

- пата

- белдік ұстағыш

- погон

- ілгіш

76. Сырт киімнің артқы бойын қалай қатырмалайды ?

- қолтық, мойын ойындыларын,шлицаны, астыңғы қайырылатын бөліктерді

- бел сызығы бойынша, қолтық ойындысын және етегін

- қолтық, мойын ойындыларын, шлицаны

- мойын ойындысы және астыңғы қайырылатын бөліктерін

- астыңғы қайырылатын бөліктерін және шлицаны

77. Әйел жакетінің алдыңғы бойын не үшін ЫЖӨ-ден өткізеді?

- Алдыңғы бойдың кеудесінің формасын қалыптастыру қолтық, мойын ойындыларын,шлицаны, астыңғы қайырылатын бөліктерді

- Үлкейту үшін

- Алдыңғы бойға толық форма беру үшін

- Кішірейту үшін

- Қаттылық беру үшін

78. Әйелдер жакетін қатырмалағанда бүкпелердің бірізділігі

- Бүкпе орнында қатырманы кесіп тастайды

- Бүкпе орнын 2 қабатпен қатырмалайды

- Басқа бөлікпен бірге қатырмалайды

- Алдыңғы бой бүкпемен қатырмалайды

- Бүкпені бөлек қатырмалайды

79. Жакеттің артқы бойының қай бөліктерін созады?

- Бел аймағындағы жан қиықтары созылады

- Мойын ойындысы

- Қолтық ойындысы

- Артқы бойдың ортасы мен бел аймағы

- Қолтық ойындысының асты

80. Сызба бойынша әйелдер пальтосының артқы бойының түрлері

- Ортаңғы тігіспен, белдегі бүкпелермен,тілікпен, жармамен.

- Белдігі бүкпелермен, тілік- жармамен

- Тек тілік- жармамен,ортаңғы тігіспен

- Тек белдегі бүкпелермен

- Тек фалда мен белдегі тіліктермен

81. Артқы бойдың ортаңғы қиығын өңдеуінің бірінші қадамы

- Көктеу

- Қосып көктеу

- Қосып тігу

- Қадау

- Жиектеу

82. Артқы бойдың ортаңғы қиығын өңдеуінің екінші қадамы

- Сырып тігу

- Қосып тігу

- Бастырып тігу

- Айырып тігу

- Бүгіп тігу

83. Пальтоның бүйір қиығын өңдеуінің бірінші қадамы

- Көктеу

- Қосып көктеу

- Қадау

- Қосып тігу

- Бүгіп көктеу

84. Пальтоның бүйір қыйығын өңдеуінің екінші қадамы Көктеу

- Сырып тігеміз

- Қосып көктеу

- Қадау

- Қосып тігу

- Бүгіп көктеу

85. Жакеттың бөлшектерін қай кезде қатырмалайды ?

- Бұйымды өлшеуге дейін.

- Қалтаны өңдегеннен кейін

- Бұйымды соңғы әрлегенде

- Ерікті түрде

- Бұйымды өлшегеннен кейін

86. Әдіпті қалта пішім бөлшектерден тұрады

- көмкерме әдіп, негізгі бөлщек, әдіп, қалта астары

- тек қана қалта астарынан, негізгі бөлшектен

- тек әдіптен, негізгі бөлшек

- тек негізгі бөлшек, әдіп, көмкерме әдіп, жапырақша

- тек әдіп, жапырақша, көмкерме әжіп,қалта астары, негізгі бөлшек

87. Жапырақшалы қалтаны қондырып тігу соңында қандай бөлшек жетіспейді

- Әдіп

- Жапырақша

- Көмкерме әдіп

- Қалта қапшығы

- Пата

88. Күрделі қалтаны белгілеңіз

- Үш сызықты

- Бір сызықты

- Екі сызықты

- Төрт сызықты

- Бес сызықты

89.  Оймалы қалта жеңіл киімде қалта бойлығы қандай қызмет атқарады

A)  Подкладка кармана / Қалта астары

B)  Обтачка / Әдіп

C)  Листочка / Жапырақша

D)  Клапан / Қақпақша

E)  Подзор / Көмкерме Әдіп

90. Қиықтың төменгі жағын жауып, жоғары бағытталған қалта бөлшегі жоғары бағытталған қалта бөлшегі

- жапырақшалар

- белдік ұстағыш

- қақпақша

- тілікше

- жарма

91. Қалта астары деген

- қалтаның ішкі бөлігі болып табылады.

- қалтаны созылудан қорғайды

- қиықтың төменгі жағын өңдейді

- қиықтың жоғарғы жағын өңдейді

- кіріс деңгейінде қалтаның астарын жабады

92. Көмкерме әдіп - бұл қалтаның бөлшегі

- кіріс деңгейінде қалтаның астарын жабады

- қиықтың төменгі жағын өңдейді

- қиықтың жоғарғы жағын өңдейді

- қалтаның ішкі бөлігі болып табылады

- қалтаны созылудан қорғайды

93. Рамкалы қалтаны өңдегенде қосылмайтын бөлшек

- жапырақшалар

- көмкерме әдіп

- әдіп

- қақпақша

- желімді мата

94. Рамкалы қалтаның бөлшектері

- көмкерме әдіп, негізгі бөлшек, әдіптер, қалта астары

- тек қана қалта астары, негізгі бөлшек

- тек қана әдіп, негізгі бөлшек

- тек қана әдіп, негізгі бөлшек, көмкерме әдіп, жапырақша

- негізгі бөлшек, көмкерме әдіп, жапырақша, қалта астары

95. Қалта аузын созылудан қорғайтын бөлшек

- бойлама

- астарлар

- жиектер

- сыдырма тәспілер

- көмкерме әдіптер

96. Тігіске түскен қалтаның орны

- Бүйір және бедер тігістерде

- Бұйым етегінде

- Жеңнің шынтақ тігісінде

- Қатпарда және иық тігісінде

- Жеңнің алдыңғы тігісінде

97. Жапсырмалы қалтаның жоғарғы шетінің формасы

- Түзу және қиғаш формалы

- Фигуралы және әрлеуіш

- Ішкі және сыртқы

- Тігіске түскен

- Оймалы және бүйір

98. Жапсырмалы қалтаның бүйір және төмеңгі қиықтарын өңдеу әдісі

- Жабық қиықты жапсырмалы тігіспен

- Жабық қиықты қайырмалы тігіспен

- Айыра үтіктелген біріктіргіш тігіспен

- Ашық қиықты қайырмалы тігіспен

- Жатқыза үтіктелген біріктіргіш тігіспен

99. Киім тіккенде астыңғы матаны үстіңгісінен жылжытып отыру

- Қондырылуы

- Тартылуы

- Созылуы

- Дефармациялауы

- Қысқартылуы

100. Киімнің қандай аймағында өңір матааралығын қолданады?

- Иық, кеуде, өңір аймақтарында болады

- Кеуде аймағында және белде

- Қолтық және мойын ойындысында

- Алдыңғы бойда

- Өңірде және етекте

101. Өңірастының қанша бөлшегі болуы мумкін?

- 3 дейін

- 7 дейін

- 5 дейін

- 4 дейін

- 6 дейін

102. Өңір шетін жөрмеу тігісінің ені

- 0,5-0,7 см

- 0,3-0,5 см

- 0,7-0,9 см

- 1,0-1,5 см

- 1,5-2,0 см

103. Төмеңгі жағаның ортаңғы тігісін қалай үтіктейді?

- Айыра үтіктейді

- Булайды

- Жатқыза үтіктейді

- Бастыра үтіктейді

- Декатирлейді

104. Жағаның жиегін шығару үшін

- Айналдыра көктейді

- Көктейді

- Бүгіп көктейді

- Жапсырып көктейді

- Торлайды

105. Жоғарғы жағадағы негізгі жіптің бағыты

- Жағаның ортаңғы сызығына параллелді

- Жаға қырына параллелді болады

- Жаға ұшына параллелді болады

- Раскеп сызығына параллелді болады

- Модельге байланысты болады

106. Екі бөлшектен тұратын ортасында тігісі бар жоғарғы жағаны пішуді қандай бұйымда қолданады?

- өңір астымен тұтас пішеді

- тік жағалы бұйымда

- қайырмалы жағалы бұйымда

- декоративті жағалы бұйымда

- кұрделі жағалы бұйымда

107. Әйелдер жакетінде жоғарғы жағаны төменгімен қандай тігіспен өңдейді?

- Жөрмеп тігіп әрлеуіш тігіспен бекіту

- Жиектеу тігісі

- Жөрмеп тігіп көктеп бекіту

- Жапсырмалы тігіс

- Қайырмалы тігіс

108. Жағаны мойын ойындысымен жіппен біріктіру

- Қондырып тігу

- Қосып тігу

- Бүгіп тігу

- Бастыра тігу

- Жөрмеп тігу

109. Төмеңгі жағаны сыртқы бұйымға қосқанда мойын ойындысының арты бойынан өңір шетіне дейін қанша бөлікке бөледі?

- 4 бөлікке бөлінеді

- 5 бөлікке

- Жағаның түріне байланысты

- 3 бөлікке

- 2 бөлікке

110. 2 бөлікке Төмеңгі жағаны сыртқы бұйымға қосқанда мойын ойындысының артқы бойынан өңір шетіне дейін 2 бөлікте қай бөлшекті қондырады?

- Төмеңгі жағаны

- Алдыңғы бойдың мойын ойындысын

- Төмеңгі жағаны және мойын ойындысын

- Жағаның матааралығын

- Жағаның түріне байланысты

111. Төмеңгі жағаны сыртқы бұйымға қосқанда мойын ойындысының артқы бойынан өңір шетіне дейін 3 бөлікте қай бөлшекті қондырады?

- Алдыңғы бойдың мойын ойындысын

- Төмеңгі жағаны және мойын ойындысын

- Төмеңгі жағаны

- Қондырмайды

- Жағаның түріне байланысты

112. Қай жағынан жағаны мойын ойындысына қондырып көктейді?

- Жаға жақтан көктейді

- Бұйым жақтан

- Қай жақтан болсада

- Бұйымға байланысты

- Матаға байланысты

113. Сырт киімде иық жапсырмаларды қолданады:

- киімде  иық  түсын  қалыптастыруға  арналған  және/немесе  иық түсын тегістеуге арналғаң

- кеуде түсын қалыптастыруға арналған

- жең окатыңа әдемі «толықтырылғаң» қалпын беруге арналған

- артқы бойға әдемі көлемді қалпы беру үшің, ассиметриялы  тұлғаларда жаурын тұсында артық көлемді тегістеуге арналған

- тұлғаларда бүкірлікті тегістеуге арналған

114. «Подокатникті» қолданады:

- жең окатыңа әдемі «толықтырылған» қалпың беруге арналғаң

- киімде иық түсын қалыптастыруға арналған және/немесе иық түсың тегістеуғе  арналған

- көлемді және бүкірлікті тегістеуге арналған

- тұлғаларда бүкірлікті тегістеуге арналған

- ассиметриялы  тұлғаларды  тегістеуге  және  кеуде  тұсын қалыптастыруға арналған

115.  Артқы жапсырма (папоротка) қолданады:

- артқы  бойға  әдемі  колемді  қалпы  беру  үшің,  түлғаларда  жаурың  түсында артық көлемді және бүкірлікті тегістеуге арналған

- киімде иық тұсын қалыптастыруға арналған және әр-түрлі иық биіктігін иық  тұсында тегістеуғе арналған

- жең окатыңа әдемі «толықтырылғаң» қалпың беруге арналған

- ассиметриялы  тұлғаларды  тегістеуге  және  кеуде  тұсың қалыптастыруға  арналған

- тұлғаларда бүкірлікті тегістеуге арналған

116. Матаға байланысты Әйелдер жакетінде төмеңгі жағаны мойын ойындысына қандай тігіспен өңдейді?

- Айыра үтіктелген тігіспенен

- Жапсырмалы тігіспен

- Жатқыза үтіктелген тігіспен

- Қайтарма тігіспен

- Бастырмалы тігіспен

117. Жалғыз жағаны мойын ойындысына қандай тігіспен біріктіреді?

- Қосарлы тігіспен

- Бастырмалы тігіспен

- Жатқыза үтіктелген тігіспен

- Жиектеу тігіспен

- Жапсырмалы тігіспен

118. Төмеңгі жағаны мойын ойындысына қондыру әдістері

- Қондыру және жапсырмалы әдісі

- Жапсырмалы және айыра тігу

- Сейсептік және көмкерме

- Көмкерме және бастыра тігу

- Әрдеуіш тігістер

119. Жеңді қолтық ойындысына қосқанда нешеге бөлінеді?

- 5 бөліктен

- Түп ұзындығына байланысты

- 3 бөлікке

- 2 бөлікке

- 4 бөлікке

120. Жеңді қондырғаннан кейін

- Жия үтіктейді

- Үтіктейді

- Жатқызы үтіктейді

- Созады

- Булайды

121. Жеңнің алдыңғы мен шынтақ қиықтарын қолмен уақытша өңдеу

- Көктеу

- Қосып көктеу

- Қадау

- Бүгіп көктеу

- Айналдыра тігу

122. Жеңді қолтық ойындысына қосудағы дұрыс емес ереже

- Жең алдыға қарай болады

- Жең салбырап тұру керек

- Жең шеткі қалтаның2/3 бөлігін жабу керек

- Тек қондырылу керек

- Жиырылу болмау керек

123. Қолтық ойындысын өңдегенде жеңді қондыру тігісіне жең жағынан қосып тігеді

- иық астарлығы.

- кеуде төсемі

- қосымша иық төсемі

- жоғарғы иық төсемі

- артқы иық төсемі

124. Иық астарлығын жең қондыру тігісіне қосып тігеді

- жең жағынан

- артқы бой жағынан

- алдыңғы бой жағынан

- еркін түрде

- иық тігісі жағынан

125. Жеңді қондыру тігісіне иық тігісі жағынан қосып тігеді

- жоғарғы иық төсемінде

- иық астарлығын

- артқы иық төсемін

- қосымша артқы иық төсемін

- кеуде төсемін

126. Реглан пішімі:

- мойын ойындысынан шыққан тұйық емес қолтық ойындысының сызығы

- мойын ойындысынан шыққан тұйық қолтық ойындысының сызығы

- бұйымның иық бөлігінің үш тігісті қондырмалы жеңі

- бұйымның иық бөлігінің бір тігісті қондырмалы жеңі

- бұйымның иық бөлігінің екі тігісті қондырмалы жеңі

127. Реглан пішімді жеңнің түрлері:

- реглан-иініш

- қондырмалы

- тұтас пішілген

- аралас

- бір тігісті жең

128. Тұтас пішілген жеңнің ластовицаның түрлері

- Ромб тәрізді

- Үшбұрышты

- Төртбұрышты

- Конус тәрізді

- Овалды

129. Тұтас пішілген жеңді бұйымдардағы ромбтәрізді кішкентай бөлшек не ұшін керек?

- қозғалыс ыңғайлы болу үшін

- жеңдерді қосылуға арналған

- көлемін қамтамасыз ету

- бұйымның қонымдылғы үшін

- жеңді кеңейту үшін

130. Манжетты жеңнің аузына уақытша бекіту

- Қосып көктеуі

- Көктеу

- Қайырып көктеу

- Айналдыра көктеу

- Жапсырып көктеу

131. Жакет астарының негізгі қызметі

- Кигендегі ыңғайлылық, әдемі сырт бейне үшін

- Бұйымның қыртыстаңбауы үшін

- Бұйымның беріктігі үшін

- Қимылдың еркіндігі үшін

- Ауа өткізгіштігі үшін

132. Астарды бұйыммен біріктіргендегі техникалық шарттары

- Астар жақтан 10 мм тігіспенен

- Астар жақтан 8 мм тігіспен

- Өңірасты жақтан 10 мм тігіспен

- Өңірасты жақтан 15 мм тігіспен

- 10 мм тігіспен

133. 10 мм тігіспен иық қондырмаларын не үшін қолданады?

- Киімдегі иық белдеуінің формасын әдемілеуі

- Кеуде аймағында дөңес форманы жасау үшін

- Жеңге  толтырылған әдемі пішін беру

- Бұйымның артқы жағынан әдемі көлемді пішінді беру үшін

- Фигурадағы енкіш жерлерді түзеті үшін

134. Жеңтүп қондырмасының қолданылуы

- Жеңге  толтырылған әдемі пішін беру

- Киімдегі иық белдеуінің формасын әдемілеу

- Бұйымның артқы жағынан әдемі көлемді пішінді беру үшін

- Фигурадағы енкіш жерлерді түзеті үшін

- Кеуде аймағында дөңес форманы жасау үшін

135. Артқы иық қондырмаларын не үшін қолданады?

- Бұйымның артқы жағынан әдемі көлемді пішінді беру үшін

- Киімдегі иық белдеуінің формасын әдемілеу

- Жеңге  толтырылған әдемі пішін беру

- Кеуде аймағында дөңес форманы жасау үшін

- Фигурадағы енкіш жерлерді түзеті үшін

136. Артқы бойдың мойын ойындысының қондырмаларын не үшін қолданады?

- Фигурадағы енкіш жерлерді түзету үшін

- Киімдегі иық белдеуінің формасын әдемілеу

- Киімдегі иық белдеуінің формасын әдемілеу

- Бұйымның артқы жағынан әдемі көлемді пішінді беру үшін

- Жеңге  толтырылған әдемі пішін беру

137. Кеуде қондырмаларын не үшін қолданады?

- Кеуде аймағында дөңес форманы жасау үшін

- Жеңге  толтырылған әдемі пішін беру

- Киімдегі иық белдеуінің формасын әдемілеу

- Бұйымның алдыңғы бойын әрлеу үшін

- Бұйымға көлемді форма беру үшін

138. Астары бұйым етегінен айырылып тұратын бұйымдарда астардың қиыктарын қалай торлайды?

- Толық ұзындығымен немесе 40-50см қашықтықта

- Толық ұзындығымен немесе 60-70 см қашықтықта

- 20-30 см қашықтықта

- Торланбайды

- 10-15 см қашықтықта

139. Жылулық астардың түрлері

- ватин, синтепон, мақтадан

- қатырғы, дублерин, прокламелин

- сатин, ватин, флизелин

- дублерин, мақта, саржа

- дәке, синтепон, қатырғы

140. Жұмсақ және оңай драпталынатын жылулық астар болу үшін қандай сырып тігу әдісін қолданады?

- өнеркәсіптік

- сырып тігетін машинада

- қол әдісімен

- желімді әдіспен

- пресстеу

141. Балтыр аймағындағы шалбардың артқы бөліктерінің бірқалыпты тартылуы қандай шалбарда қолданады?

- тар

- тік

- қысқа

- кең

- иінішті

142. Шалбардың ортаңғы тігісін не үшін созады?

- артқы бөліктің бөксесінің қонымдылығын қамтамасыз ету

- шалбар белдігін өңдеуге жәрдемдесу үшін

- қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету

- шалбардың ортаңғы тігісін өңдеу үшін

- шалбардың түймелігін өңдеу үшін

143. Еркектердің шалбарының артқы бөліктеріндегі өңделген қалталарды өңдеу ерекшелігі

- Бойламасы болмайды

- Көмкерме әдібі жоқ

- Ілгіші жоқ

- Әдібі  жоқ

- Фигуралы қақпақша жоқ

144. Классикалық ерлердің шалбарынан бүйірлік тігістерді өңдеу кезінде

жартылай жүннен жасалған маталар жиі қолданылады

- айыра үтіктелген сейсептік тігіс

- қосарлы сейсептік

- жатқыза үтіктелген сейсептік

- жапсырмалы сейсептік

- бастырмалы сейсептік

145. Джинсы шалбардағы бүйірлік тігістерді өңдеу кезінде жиі пайдаланылатын тігіс

- Бастырмалы тігіс

- Қосарлы тігіс

- Жатқыза үтіктелген сейсептік тігіс

- Жапсырмалы тігіс

- Түйістірме тігісі

146. Ортаңғы тігісті өңдеуде торды суреті бар матаның бүгілген тұсында

- суретін сәйкестендірмеуге болады

- үлгі сәйкес болуы керек

- шырша суретін сәкестендіру қажет

- шағылыстыруды реттеу керек

- өрнектелген тәртіпті түзету қажет

147. Ерлер шалбарында тізе аумағында матаны созылудан қорғау үшін

- шалбардың алдыңғы бөліктеріне астар қояды

- шалбардың алдыңғы жартысын ЫЖӨ

- шалбардың арнайы конструкциясын құру

- желімді матаны

- шалбардың алдыңғы жартысы үшін арнайы материалдар

148. Шалбардың бүйір және қадам тігістерін тігу

- алдыңғы жақтан

- артқы жағынан

- ерікті түрде

- әртүрлі жағынан

- аумағы бойынша

149. Шалбардың түймелігінде түйме ілмегін қандай бөлшекте өңдейді:

- Гульфикте

- Белдік ұстағышта

- Әдіпте

- Откосокта

- Бүгілген жерде

150. Ерлер шалбарының белдік асты немен өңделеді?

- Корсажды таспаменен

- Желімді матамен

- Негізгі матамен

- Бей матамен

- Синтетикалық матамен

151. Белдемшенің бүкпесін қалай тігеді?

- Жоғарғы қиықтан бүкпенің ұшына дейінгі

- Бүкпенің ұшынан жоғарғы қиығына дейін

- Маңызды емес, еркін

- Белдемшенің моделіне байланысты

- Белдемшенің матасына байланысты

152. Ортаңғы тігістің қиықтарын және жарманың қиықтарын қай жаққа жатқыза үтіктейді?

- Артқы бойдың сол жағына қарай

- Артқы бойдың оң жағына

- Белдемшенің моделіне байланысты

- Маңызды емес, еркін

- Белдемшенің матасына байланысты

153. Жарманың негізгі мақсаты

- қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі

- әдемі көрініс береді

- денеде конымды болу үшін

- пішінді сақтау үшін

- белдемше жарамдылығын  ұзарту

154. Белдемше астарының негізгі мақсаты

- пішінді сақтау үшін және белдемше жарамдылығын  ұзартуы

- әдемі көрініс береді

- қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету

- белдемшені сақтауға ыңғайлылы

- белдемшені  өңдеудің ақауларын жабу үшін

155. Белдемше астарының қатпармен пішілуі

- Түзу, қатпары жоқ

- Бүйір тігістері жармамен

- Қатпарлы белдемшеде

- Төменге қарай тарылған

- Бүкпесімен

156. Тапсырыс берушінің  қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету үшін белдемшенің астарын өңдегенде еңгізеді

- Бүйір тігістерде төменгі жағында тілік өңдейді

- Астардың жоғарғы қиығында қатпар өңдейді

- Астардың төмеңгі жағын кеңейту

- Жарманы өңдейді

- Бүйір тігістердің болмауы

157. Қандай әдіс сыдырманың жасырын түрі болып табылады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1

2

3

4

5

158. Белдемшенің қосып тігілетін белдігі қалай пішілмейді?

- Төрт боліктен

- Қиғашынан

- Екі бөліктен

- Үш бөліктен

- Бір бөліктен

159. Алғашқы өлшеуге белдемшенің жоғарғы қиығы созылмас үшін қалай өңдейді?

- Жоғарғы қиыққа жиекті қосып тігеді

- Қиықты қайырып тігу керек

- Қиықты торлау керек

- Қиықты бастырып тігу керек

- Жоғарғы қиықты үтіктеу керек

160. Жилеттің артқы бойындағы қынамалдығын қандай бөлшек реттейді?

- Хлястик

- Пата

- Алдыңғы бой

- Бедер

- Бүкпелер

161. Жилет астарының бөлшектері

- Алдыңғы, артқы бойлары

- Қалта астары

- Өңірасты, әдіп

- Қималы артқы бой

- Астыңғы және үстіңгі жең

162. Бұйымның формасын бекіту үшін соңғы ЫЖӨ кейін не істеу керек?

- Бұйымды  іліп қойып суытып, кептіреді

- Бұйымды түзу жерге қояды

- Бұйымды фенмен кептіреді

- Бұйымды бүктеп, қаптайды

- Бұйымды тапсырушыға әлде манекенге кигізеді

163. Ілмекті белгілегенде және торлағанда алдыңғы ұшы қайда болуы керек?

- Ортаңғы сызығынан 0,3…0,5см өңір шетіне қарай жабуымыз керек

- Өңір шетінен 0,3 … 0,5 см арақашықтықта орналасады

- Ортаңғы сызығынан 0,3…0,5см өңір шетіне қарай жетпейді

- Тура ортаңғы сызықта болады

- Бұйымның моделіне байланысты

164. Бұйымның ең соңғы әрлеуіне жатады

- Ілмек дайындау, тазалау, ЫЖӨ, белдікті бекітеді

- Тазалау, ілмек басу, белдік басу

- Түйме қадау, тазалау, ЫЖӨ

- Ілмек дайындау және ЫЖӨ

- Тазалау, ЫЖӨ, түйме қадау

165. Бекітуге арналған түймелер

- қадайды

- жабыстырады

- бекітеді

- шегелейді

- бұрайды

166. Матаның тігу қасиетіне әсер етпейді

- Сурет бағыты

- Мата құрылымы және талшық құрамы

- Тығыздығы

- Қаттылығы

- Қалыңдығы жене матаның көп қабаттылығы

167. Жұқа мөлдір маталардың зақымдалмасы үшін тігіске қосып тігіледі

- Негізгі мата немесе органза

- Бейматалар

- Мақта маталар

- Флизелин

- Дублирин

168. Трикотажды жаймадан бөлшектерді қиған кезде негізгі жіптің бағыты қандай болады?

- жаймадағы ілмектер қатарының бағыты

- жайманың ең үлкен созылуы

- жайманың ең аз созылуы

- ілмектердің бағыты бойынша

- жайманың ең үлкен сызықтық тығыздығы

169. Үлбір бұйымдардың көмкерме тігістерін қандай қол тігісімен бекітеді?

- қайырма

- торлау

- шалып

- көшірме

- жапсырып

170. Көйлектегі иініштін фигуралы төмеңгі қиығын қалай өңдейді?

- әдіптермен

- қайырып

- жиекпен

- желбіреуішпен

- желбіршекпен

171. Желбірді қалай пішеді?

- айналдыра және спираль тұрінде

- үш бұрышты немесе трапециялы негізгі жіп бағыты 45 °

- негізгі жіп бағыты 45 °

- шеңберлі

- негізгі жіп бағытына параллельды

172. «Клеш» принципы бойынша пішілген шеті толқынды желбіршек түрі

- желбірлер

- желбіреуіш

- кокилье

- желбіршек

- гофре

173. Бау немесе эластикалық тәспі өткізуге арналған жең ауызына бастырылып тігілетін желбіршекті мата жолағы

- өткерме

- жиек

- пата

- жиектеу

- әдіп

174. Бойламаның шеттері қалтаның ауызынан қаншама үлкен болу керек (мм)?

- 10-15

- 5-7

- 20-30

- 40-50

- 50-60

175. Түймелеу әдісі бойынша түймеліктердің түрлері

- Түймелер мен ілмектер

- Бөлек пішілген өңірасты

- Қондыра тігілген планка

- Бастыра тігілген планка

- Жасырын түймелікті

176. Жасырын түймелікті көйлектің астыңғы жағасының негізгі жіптің бағыты қалай өтеді?

- Жаға ұшына параллельды

- Жағаның ортаңғы сызығына параллелды

- Жаға тіктемесінің қиығына параллелды

- Жағаның жоғарғы қиығына параллелды

- Диагональ бойынша

177. Кеуде мен белдемшені жапсырмалы тігіспен біріктіру әдістері

- Жиексіз және жиекпен

- Эластикалық таспамен

- Белдегі бүрмесімен

- Белде бүрмесі жоқ

- Жиекті қосып

178. Жиекті қосып сыртқы ерлер жейдесінің алдыңғы бойында қандай ілмектерді өңдейді?

- Торланған

- Көмкерме

- Тігісті баудан

- Өрілген баудан

- Оймалы

179. Оймалы Казақтың ұлттық ерлер сырт киімі

- шапаны

- бешмет

- камзол

- сәукеле

- жаулық

180. Қабылданбаған мата қайда сақталады?

- Шыршалы стеллажда

- Люлькада

- Электроштабелде

- Контейнер қорабында

- Поддонда

181. Пішілген бөлшектерді жинақтаған кезде нөмірлеу қалай жасалады?

- Борлаудан кейінгі

- Жинақтаудан кейін

- Пішуге дейін

- Жинақтағанда

- Борлауға дейін

182. Қандай түгі бар маталарда бөлшектерді пішу кезінде матаның түгі жоғары бағытталу тиіс?

- бобрик, плюш, вельвет, бархат

- байка, замша, драп, шүға

- байка, плюш, вельвет, бархат

- бобрик, шүға, батист, плюш

- драп, шүға, вельвет, сатин

183. Қандай үлгі арқылы ілмектердің орналасуын белгілейді?

- көмекші

- жұмысшы

- эталон

- түпнұсқа

- қосымша

184. Лекало түрлері:

- жұмысшы, көмекші

- борлау, әмбебап

- қосымша, тексеру

- біріктірілген, көмекші

- қосымша, борлау

185. Қандай лекало арқылы бұйымның бөлшектерін ленталы машинамен пішеді?

- қосымшалар

- көмекші

- жұмысшы

- эталон

- түпнұсқа

186. Лекало ауданын өлшегенде ең төменгі пайыздық қателігі қандай тәсілде?

- механикаландырылған

- геометриялық

- аралас

- өлшеу тәсілі

- болжамды интегралдау әдісі

187. Лекало үнемділігіне әсер ететін факторлар:

- матаның ені, сыртқы түрлері

- матаның қалыңдығы, созылымдылығы

- лекало формасы, төсеу әдісі

- матаның қалыңдығы, лекало формасы

- матаның сыртқы түрі, созылымдылығы

188. Торланған ілмектердін жөндеуі

- ұсақ жөндеу

- ірі жөндеу

- киімді жаңарту

- орташа жөндеу

- жамау

189. Жеңді ұзарту жөндеудің қандай түріне жатады?

- орта

- ірі

- ұсақ жөндеу

- киімді жаңарту

- бұйымды өңдеу

190. Бұйым өлшеуге дайындау нені қамтиды?

- Бөлшектердің алғашқы өңдеуін, бұйымды уақытша өлшеуге дайындау

- Бұйымды үақытша өлшеуге дайындау

- Бөлшектердің алғашқы өңдеуін

- Көшірме тігістерді, бүкпелерді өңдеу, бұйымды өлшеуге дайындау

- Артқы бойдың бөліктерін, жеңді, бүйір, иық қиықтарын көктеу

191. Құрастыру ақаулары

- Бұйым өлшемі, пішіні адамның өлшемі мен пішініне сәйкес келмеуі

- Маталарды пішкен кезде техникалық шарттарды орындамау

- Тігін технологиясын сақтамау

- ЫЖӨ режимдерін сақтамау

- Бұйымды дұрыс пайдаланбау  (дақтар, тілімдер)

192. Технологиялық ақаулары

- матаны пішкенде, бұйымды өңдегенде, ЫЖӨ

- Конструктивті моделдеу кезіндегі қателерден

- Матаны өңдеген кезде

- Бұйым өлшемі, пішіні адамның өлшемі мен пішініне сәйкес келмеуі

- Техникалық құжаттаманы дайындау кезінде

193. Жоғарғы разрядты ательелерде дайындалатын бұйымдардың ерекшелігі

- Сапа жоғарылығы

- Қымбат мата қолданылады

- Киім бөлшектерін қатырмалайды

- Бөлшектерді жапсырып қосу

- Бөлшектерді дәнекерлеп қосу

194. Ағынның технологиялық схемасы негізделеді:

- Алдын ала есептейміз, ұйымдастыру уақыттарына келістіреміз, бөлінбейтін операцияларды комплектейміз

- Тек алдын ала есептеу және бөліндейтін операцияларды біріктіру

- Тек бөлінбейтік операциялар мен алдын ала есептеу

- Тек бөлінбейтін операциялар және ұйымдастыру уақытын келістіру

- Тек алдын ала есептеу және ұйымдастыру уақытын келістіру

195. Дайындап алу операцияларына жатады

- Жекеленген бөлшектер мен түйіндерді өндіруді жатқызады

- Түйіндерді жинаумен байланыстыру жатады

- Киім дайындаудың соңғы сатысында орындалады

- Жекелеген бөлшектер мен орамалардың өндірісіне қатысты

- Ұсақ бөлшектерді өңдеу кезінде арнайы жабдықпен орындалады

196. Жинақтап- мантаждауға  байланысты операциялар

- түйіндерді жинаумен байланыстырамыз

- киім дайындаудың соңғы сатысында орындалады

- жекелеген бөлшектер мен орамалардың өндірісімен байланысты

- тек кішкене бөліктерді өңдеу кезінде арнайы жабдықта орындалады

- жекелеген бөлшектер мен жинақтар өндірісі

197. Ұйымдастырушылық операциялардың реті неге сәйкес болады?

- Бұйымды өңдеу технологиялық бірізділігіне

- Әр ұйымдастырушылық операцияның өңдеу нормасы

- Берілген ағынның нақты жұмысшыларының саны

- Ұйымдастырушылық операцияларды секцияға бөлу

- Жұмыс бойынша мамандығын, разрядын бекіту

198. Жұмыс бойынша мамандығын, разрядын бекіту бұйымның технологиялық бірізділігінде болмайды

- Ұйымдастыру операциясының нөмірін бекітпейміз

- Технологиялық бөлінбейтін операциялар тізімі;

- Бөлінбейтін операциялардың орындалу кезегі

- Бөлінбейтін операцияларды орындау шарттарының сипаттамасы

- Бөлінбейтін операцияларды орындауға берілетін уақыт нормасы

199. Модель құжаттамасының комплекті:

- Сурет, спецификация, техникалық сипаттама, техникалық шарттар

- Техникалық сипаттама, техникалық шарттар, дайындау кезегі

- Сурет, спецификация және қосымша лекалалар тобы

- Сурет, техникалық шарт, еңбекті бөлу схемасы

- Сурет, лекалалар комплекті, өңдеудің технологиялық бірізділігі

200. Өңдеудің технологиялық бірізділігі дегеніміз не?

- Бұл бөлінбейтін операциялар тізімі

- Машина операцияларының тізімі

- Ұйымдастыру операцияларының тізімі

- Қол жұмыстарының тізімі

- Еңбекті бөлу схемесы

Құрастырған / составил: арнайы пәндер оқытушысы/ преподаватель специальных дисциплин   Дошибекова А.Б.